ООО «Институт территориального планирования «Град»

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ системы

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

Муниципального образования

городское поселение

березово

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА хАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

генеральный план

ЧАСТЬ І

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕРЕЗОВО

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ

Генеральный план

ЧАСТЬ І

#### ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

РЕШЕНИЕ

от «__» ____________ 200_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития городского поселения Березово, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Березово, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана, Совет депутатов городского поселения Березово

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план городского поселения Березово.

2. Главе поселения направить настоящее Решение и генеральный план городского поселения Березово Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Главе Березовского района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава района							          	 ____________

Приложение № 1

к Решению Думы

Березовского района

от «___» _________ 200_ г. № ___

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

2	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	9

2.1	Цели территориального планирования	9

2.2	Задачи территориального планирования	9

2.2.1	Задачи пространственного развития	9

2.2.2	Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды		12

2.2.3	Сохранение исторического и культурного наследия	12

2.2.4	Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории	13

2.2.5	Задачи по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана		13

3	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ и последовательность их выполнения	14

3.1	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	14

3.2	Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	16

3.2.1	Жилые зоны	16

3.2.2	Зоны общественного центра	17

3.2.3	Производственные зоны	18

3.2.4	Зона инженерной инфраструктуры	19

3.2.5	Зона транспортной инфраструктуры	21

3.3	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	23

3.3.1	Развитие и размещение объектов жилищной сферы	23

3.3.2	Развитие и размещение объектов социальной сферы	24

3.3.3	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	29

3.3.4	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	31

3.3.5	Развитие и размещение объектов производственной сферы	38

3.4	Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов	40

3.4.1	Мероприятия по управлению в области охраны окружающей среды:	40

3.4.2	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	40

3.4.3	Мероприятия по охране водных объектов	42

3.4.4	Мероприятия по охране и восстановлению почв	43

3.4.5	Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод	43

3.5	Мероприятия по инженерной подготовке территорий	43

3.6	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	43

3.6.1	Мероприятия по озеленению территории	43

3.6.2	Мероприятия по санитарной очистке территории	44

3.7	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	44

3.7.1	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	44

3.7.2	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	45

3.7.3	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	45

3.8	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	46

Перечень используемых аббревиатур и сокращений.

АТС – автоматическая телефонная станция;

ВОС – водопроводные очистные сооружения;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ДОУ – детское общеобразовательное учреждение;

ДЭС – дизельная электростанция;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖЭО – жилищно-эксплуатационная организация;

ЗСО – зона санитарной охраны;

ИЗВ – индекс загрязнения вод;

КГМ – крупногабаритный мусор;

КОС – канализационные очистные сооружения;

ПДВ – предельнодопустимые выбросы;

ПС – понижающая станция;

СанПин – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ССЗ – санитарно-защитные зоны;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ТП – трансформаторная подстанция;

ТСН – территориальные строительные нормы;

ФАП – фельдшерский акушерский пункт;

ФЗ – Федеральный закон;

Р. – река.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании городского поселения Березово Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Положение) подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана городского поселения Березово (далее – поселение), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование территории поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), муниципальными правовыми актами поселения и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Генеральный план поселения подготовлен в рамках комплексного проекта по разработке градостроительной документации муниципальных образований Березовского района, включающего в себя также проект плана реализации генерального плана, документацию по планировке территории (проекты планировки и межевания), проект правил землепользования и застройки.

4. Основные задачи генерального плана поселения:

1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения в целом и населенных пунктов, входящих в состав поселения в частности, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Березовского района.

5. Генеральный план поселения устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктур.

6. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2027 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и автономном округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

7. Реализация генерального плана осуществляется в границах поселения на основании плана реализации генерального плана, разработанного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

8. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Задачи территориального планирования

Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сферах образования и здравоохранения;

- совершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Пространственная структура поселения состоит из семи населенных пунктов: поселок городского типа (далее - пгт.) Березово, д. Деминская, д. Пугоры, с. Теги, д. Тутлейм, п. Устрем, д. Шайтанка.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав:

- совершенствование пространственной структуры территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

Совершенствование пространственной структуры территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения

Баланс территории 	пгт. Березово с учетом планируемой границы населенного пункта (1843,3 га) составляет:

- жилая зона - 268,5 в т.ч.:

- среднеэтажной жилой застройки – 67,1 га;

- зона малоэтажной жилой застройки – 4,2 га;

- зона индивидуальной жилой застройки – 199,2 га;

- общественно-деловая зона – 103,4 га;

- зона природных территорий – 756,3га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения – 187,7 га;

- зона объектов инженерной инфраструктуры – 14,4 га;

- зона транспортной инфраструктуры – 363,7 га;

- зона специального назначения – 4,5 га в т.ч.:

- зона ритуального назначения – 4,5га;

- рекреационная зона – 133,2 га;

- зона акваторий – 11,6 га.

Баланс территории д. Деминская с учетом планируемой границы населенного пункта (22,3 га) составляет:

жилая зона – 2,6га в т.ч.:

зона индивидуальной жилой застройки – 2,6 га;

- общественно-деловая зона – 1,2 га;

- зона природных территорий– 14,8 га;

- производственные и коммунально-складские территории – 0,9 га;

- зона объектов инженерной инфраструктуры – 0,2 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС  –2,6га;

Баланс территории д. Пугоры с учетом планируемой границы населенного пункта (30,5 га) составляет:

- жилая зона – 5,1га в т.ч. зона индивидуальной жилой застройки – 5,1 га;

- общественно-деловая зона – 0,8га

- зона природных территорий – 14,1 га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения– 0,2га;

- зона  объектов инженерной инфраструктуры – 1,0 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС – 3,6 га;

- зона специального назначения – 0,1 га в т.ч.:

зона ритуального назначения – 0,1га;

- зона акваторий – 5,6га;

Баланс территории с. Теги с учетом планируемой границы населенного пункта (216,7 га) составляет:

- жилая зона - 61,8га в т. ч.:

- зона индивидуальной жилой застройки – 31 га;

- зона индивидуальной жилой застройки (перспективная за расчетный срок – 30,8га;

- общественно-деловая зона – 14,4 га в т.ч.:

общественно-деловая зона - 12,3 га;

общественно-деловая зона (перспективная за расчетный срок) - 2,1 га;

- зона природных территорий - 60,2 га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения – 9,1 га, в т.ч.

зона производственного и коммунально-складского назначения – 7,3 га;

зона производственного и коммунально-складского назначения (перспективная за расчетный срок) – 1,8 га);

- зона объектов инженерной инфраструктуры – 1,3 га;

- зона транспортной инфраструктуры – 38,0 га;

- зона сельскохозяйственного использования – 24,8 га в т.ч.:

зона сельскохозяйственного использования – 24,8га;

зона сельскохозяйственного использования (перспективная за расчетный срок) -18,7га);

- зона специального назначения – 2,5 га в т.ч.:

- зона ритуального назначения – 0,5га;

- зона ритуального назначения (перспективная за расчетный срок) – 2га;

- зона акваторий – 4,6 га.

Баланс территории п. Устрем с учетом планируемой границы населенного пункта (19,0 га) составляет:

- жилая зона в т.ч.:

зона индивидуальной жилой застройки – 4,4 га;

- общественно-деловая зона – 1,4 га;

- зона природных территорий – 4,2га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения – 0,7га;

- зона объектов инженерной инфраструктуры – 0,3 га;

- зона транспортной инфраструктуры – 5,2 га;

- зона специального назначения – 0,6 га в т.ч.:

зона ритуального назначения – 0,6га;

- зона акваторий – 0,6 га;

- рекреационная зона – 1,6 га;

Баланс территории д. Шайтанка с учетом планируемой границы населенного пункта (119,4 га) составляет:

- жилая зона – 15,6га (в т.ч. зона индивидуальной жилой застройки – 14,6 га; зона застройки сезонного проживания – 1,0 га)

- общественно-деловая зона – 3,9 га;

- зона природных территорий – 71,0 га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения – 3,3 га;

- зона объектов инженерной инфраструктуры – 1,6 га;

- зона транспортной инфраструктуры – 12,5 га;

- рекреационная зона – 4,7 га;

- территории специального назначения – 0,7 га в т.ч.:

зона ритуального назначения-0,7га;

- зона сельскохозяйственного использования – 4,0 га;

- зона акваторий – 2,1 га.

К задачам пространственного развития поселения относятся:

- переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

- организация деловых зон, включающих гостиницы, объекты досуга, обслуживания и торговли;

- формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счет освоения внутрипоселковых территориальных резервов путем формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

Реорганизация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемого по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Инженерная инфраструктура

Обеспечение качественного инженерного обеспечения населения путем совершенствования внутренних и внешних объектов инженерной инфраструктуры, реализуемых по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- почв, растительности и животного мира.

Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

- обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

- обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;

- установление режима использования территории объекта культурного наследия.

Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории

Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения являются:

- создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса поселения;

- обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.

Задачи по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана

Основными задачами по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ и последовательность их выполнения

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом установлено зонирование территории поселения.

В границах поселения за пределами границ населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- зона транспортной инфраструктуры (в.т.ч. зона транспортных коридоров);

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона специального назначения (в.т.ч. зона складирования и захоронения отходов);

- зона природных территорий;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона акваторий;

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона среднеэтажной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- зона общественного центра;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона акваторий;

- зона специального назначения (в.т.ч. зона ритуального назначения).

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

Поселок городского типа Березово

Березово – поселок городского типа, административный центр Березовского района, расположен на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа в таежной зоне Полярного Урала. Березово - один из старейших поселков округа, численность населения составляет 7085 человек. Расположен поселок на левом берегу реки Северной Сосьвы (приток Оби) и устья реки Вогулка, в 222 км от железнодорожной станции Приобье.

Архитектурно-планировочные решения по организации территории пгт. Березово основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом ранее принятых градостроительных решений, а также ограничивающих территориальное развитие села природных факторов: лесных массивов, заболоченных территорий, ручьев, рек Северная Сосьва и Вогулка. Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас поселка Березово формируется основными улицами Ленина, Шнейдера, Первомайская, Аэропорт, Молодежная, Астраханцева, Шмидта, Дуркина, Собянина.

Основными принципами организации территории населенного пункта являются повышение эффективности ее использования, формирование необходимого количества объектов обслуживания в соответствии с нормативным расчетом, а также последовательное проведение комплекса мероприятий по благоустройству и озеленению.

Деревня Деминская

Деревня Деминская расположена в южной части Березовского района на берегу реки Северная Сосьва. Застройка деревни характеризуется компактной планировочной структурой. В восточной части населенного пункта располагается ферма.

Генеральным планом сохранен основной планировочный каркас и предусмотрены территории для перспективного освоения. В границах основной улицы формируется общественный центр, который является композиционным центром населенного пункта

Деревня Пугоры

Деревня Пугоры расположена на берегу протоки Вогулка в северной части Березовского района.

Территория деревни ограничена с южной и западной стороны - протокой Вогулка. Территориальное развитие деревни предусматривается в северном, южном и западном направлениях.

По функциональному зонированию в существующей структуре населенного пункта установлены: жилая зона, коммунально-складская зона и зона инженерных объектов.

Структурно селитебная территория включает в себя, кроме жилых кварталов, территории административных учреждений, объектов торговли и культурно-бытового назначения.

Проектные решения по формированию планировочной структуры деревни основываются на развитии существующей планировочной структуры деревни с учетом природных условий, планировочных ограничений и размещения расчетных объемов строительства всех видов.

Село Теги

Село Теги располагается на берегу реки Малая Обь. Планировочная структура села компактна. Генеральным планом сохранен планировочный каркас и предусмотрены территории для перспективного освоения. Основной композиционной осью является ул. Таежная, на которой сформированы три общественных центра. В юго-западном направлении ул. Таежная переходит в дорогу районного значения, которая соединит с. Теги с административным центром пгт. Березово.

Предусмотрено упорядочение застройки в центральной части села – вдоль ул. Новая, ул. Таежная и ул. Мира, а также в районе пер. Северный. Освоение свободных территорий планируется в южном и юго-восточном направлениях, в продолжении основных улиц. Коммунально-складская зона формируется в северо-западной части села, на перспективу - в юго-западном направлении. Предусматривается проведение работ по укреплению береговой линии.

Поселок Устрем

Поселок Устрем – это небольшой населенный пункт, который находится на севере муниципального образования.

Планировочная структура поселка сформирована в слиянии реки Малая Объ и протокой Малая Устремская. Основной композиционной осью является ул. Центральная, вдоль котрой формируются кварталы жилой застройки. Общественный центр расположен в центральной части поселка. Проектом предусмотрено проведение мероприятий по упорядочению существующих и формированию новых участков под развитие производственных и коммунально-складских объектов с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований в юго-восточной и восточной частях населенного пункта. В южной части поселка планируется зона для хранения лодок. На севере поселка предусмотрено размещение полигона твердых бытовых отходов (далее ТБО), полигона складирования снега и канализационные очистные сооружения (далее КОС). Предусмотрены мероприятия по укреплению береговой линии.

Деревня Шайтанка

Деревня Шайтанка расположена в юго-западной части поселения, на берегу реки Северная Сосьва. Застройка деревни характеризуется нечеткой планировочной структурой. В северной части населенного пункта располагаются производственная и коммунально-складская зоны. Общественный центр сформирован вдоль основных улиц Центральная, Путилова и Лесная.

Проектируемая планировочная структура д. Шайтанка обусловлена расположением населенного пункта на берегу реки Северная Сосьва, а также улицами, являющимися осями планировочной структуры. Общественный центр расположен в центральной части деревни.

С северной части к нему примыкают коммунально-складские зоны.

Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки.

Поселок городского типа Березово

На территории пгт. Березово предусмотрено:

- вести строительство в существующих кварталах со сложившейся индивидуальной застройкой за счет регенерации - сноса ветхого одноэтажного жилья и аварийного жилья, а также на свободных территориях;

- по улицам Ленина, Шнейдера и Первомайская проектными решениями генерального плана предложено формирование микрорайонов жилой застройкой переменной этажности (3-4 этажа). В первых этажах жилых домов, выходящих на главные улицы, разместить объекты обслуживания повседневного спроса;

- в юго-западной части поселка строительство домов средней этажности (3-5 этажей);

- на северо-западе поселка в районе Первооткрывателей газа снос домов барачного типа и строительство комфортабельного жилья;

- в застройке применена смешанная застройка, чередование жилых групп с одинаковыми или разнотипными жилыми домами различной этажности, что усилит разнообразие композиционных решений;

- строительство коттеджей и блокированных домов за счет реконструкции сложившейся застройки в районе Авиагородка и по улице Путилова (район мемориального кладбища);

- строительство жилого микрорайона на свободной от застройки территории за ручьем Голчин Лор.

Деревня Деминская

На территории д. Деминская предусмотрено:

- освоение под индивидуальную жилую застройку свободных территорий в восточной и южной частях населенного пункта;

- обновление жилищного фонда – снос старых домов и строительство на их месте новых.

Освоение новых территорий при условии проведения мероприятий по инженерной подготовке.

Деревня Пугоры

На территории д. Пугоры предусмотрено:

- освоение свободных территорий под индивидуальную жилую застройку в южной, северной и западной частях населенного пункта;

- строительство новых домов в северной части деревни;

- обновление жилищного фонда – снос старых домов и строительство на их месте новых;

- освоение новых территорий при условии проведения мероприятий по инженерной подготовке.

Село Теги

На территории с. Теги предусмотрено:

- регенерация существующего жилья – снос ветхой застройки и строительства новых благоустроенных домов;

- формирование новых жилых кварталов предусмотрено в юго-западном направлении. Застройку предлагается формировать индивидуальными одноквартирными жилыми домами усадебного типа;

- строительство жилых домов средней этажности в южной части села;

- за расчетный срок развитие жилых кварталов в южной части села;

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Поселок Устрем

На территории п. Устрем предусмотрено:

- освоение под индивидуальную жилую застройку свободных территорий вокруг общественного центра;

- обновление жилищного фонда – снос старых домов и строительство на их месте новых;

- за расчетный срок развитие жилых кварталов в северной и западной части поселка;

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Деревня Шайтанка

На территории д. Шайтанка  предусмотрено:

- освоение под индивидуальную жилую застройку свободных территорий в юго-западной части жилой застройки, рядом с улицей Болотная;

- строительство новых домов в центральной части поселения;

- обновление жилищного фонда – снос старых домов и строительство на их месте новых;

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке;

Зоны общественного центра

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Поселок городского типа Березово

На территории пгт. Березово предусмотрено:

- в районе главных улиц современного поселка Ленина и Астраханцева размещаются основные административные, хозяйственные и культурно-бытовые учреждения. Застройку этих улиц, помимо существующих зданий, формируют проектируемые здания: библиотека с информационным центром, клуб, выставочный зал, дом быта, торговый комплекс и другие объекты социально-бытового назначения;

- поэтапное строительство за счет сноса ветхого фонда как социально - бытового, так и жилого;

- реконструкция и перепрофилирование зданий;

- в структуре жилых кварталов с учетом транспортных и пешеходных потоков и удобной связи с жилой застройкой предусмотрено формирование общественных подцентров поселка, все они представлены объектами административно-делового, учебно-образовательного, культурно-досугового, торгового, социально-бытового назначения.

Деревня Деминская

В д. Деминская предусмотрено развитие общественного центра, расположенного в северной части деревни, за счет строительства клуба, ФАПа, магазина, здания администрации, совмещенного с отделением Сбербанка, отделением связи и пожарным постом.

Деревня Пугоры

В д. Пугоры предусмотрено развитие общественного центра, расположенного в центральной части населенного пункта, за счет строительства ФАПа, нового клуба, детского досугового центра, гостиницы, отделения Сбербанка и почты. Также планируется строительство магазина с кафе.

Село Теги

По проекту основной композиционной осью является ул. Таежная, на которой формируется три общественных центра.

На пересечении ул. Таежная и пер. Центральный будут располагаться объекты общеобразовательного и культурно-досугового назначения: существующий дом-интернат, спортивно-оздоровительный комплекс, общеобразовательная школа и др.

Общественно-деловой центр, где будут располагаться здание сельской администрации, ФАП, почта, отделение связи, магазины и др., формируется на пересечении улицы Таежная и переулка Кедровый.

Третий подценр расположен к югу по ул. Таежная и сформирован из объектов детского дошкольного, культурно-досугового и торгового назначения: детского сада, магазина, кафе, рынка, сквера.

В районе реки Ай-Тег-Юган в юго-западной части села предлагается размещение музейного комплекса под открытым небом с организацией площадки для гуляний.

Поселок Устрем

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части поселка с необходимыми объектами обслуживания: администрация с отделением Сбербанка, баня, узел связи и ФАП, здание магазина с речным вокзалом и пунктом пожарной охраны, а также здание клуба с детским досуговым центром и библиотекой. Обучение детей и проживание во время учебного года предусмотрено в с. Теги.

Деревня Шайтанка

В д. Шайтанка предусмотрено развитие общественного центра за счет строительства дома культуры и творчества с библиотекой, кафе, спортивного комплекса, магазина и жилищно-эксплуатационной службы, начальной школы с детским садом, зданием администрации, отделением связи, отделением Сбербанка, строительство здания магазина и комплекса бытового обслуживания. У реки предлагается размещение часовни. В западной части деревни размещение базы отдыха на 50-60 воспитанников специального (коррекционного) дома «Березка». На территории базы размещаются спальный корпус, столовая, культурно- массовый блок со спортивным комплексом. В районе проектной вертолетной площадки разместится аэровокзал. На выезде из деревни предусматривается размещение пожарного депо и АЗС.

Производственные зоны

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

Поселок городского типа Березово

На территории пгт. Березово предусмотрено:

на юго-западе от поселка организация новых производственных и коммунально-складских территорий под размещение лесоперерабатывающего предприятия, кирпичного завода, полигона для складирования снега;

вынос на новые производственные территории из поселка предприятий, оказывающих негативное воздействие на  окружающую среду, каким является завод по переработке и копчению рыбы ОАО «Сибирская рыба», производственные базы, ремонтно-механические мастерские, нефтебаза;

проведение мероприятий по упорядочению на сложившейся жилой территории существующих производственных и коммунально-складских объектов с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований;

формирование промышленной зоны на новых территориях с учетом размещения общественно-деловых центров, в составе которых предусмотрены социально-бытовые, офисные здания, объекты общественного питания и торговли, объекты автосервиса.

Территория под размещение полигона твердых бытовых отходов (ТБО) расположена южнее от пгт. Березово.

Деревня Деминская

Генеральным планом на территории д. Деминская предусмотрено формирование производственной зоны, с размещением следующих объектов: пункта по приему рыбы у населения, новой ДЭС. Также предлагается строительство фермы в восточной части деревни.

Предусмотрена территория, за границей населенного пункта, под размещение полигона для складирования снега.

Деревня Пугоры

На территории д. Пугоры организована производственная зона в южной части деревни, в районе причала, где размещен пункт по приему рыбы у населения. Планируется вынести склады ГСМ из водоохраной зоны на запад. Вертолетная площадка расположена в северной части деревни, на берегу реки - временная стоянка маломерного флота.

Предусмотрено строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и полигона для складирования снега за границей населенного пункта.

Село Теги

На территории с. Теги формируется коммунально-складская территория в северо-западной части села. Здесь будут располагаться КОС, пилорама, СТО, гаражи индивидуального транспорта. На территории машинного двора предусматривается размещение склада газовых баллонов и пожарного депо, на территории ДЭС - размещение котельной, рядом - пункт приема дикоросов. В северо-восточной части предполагается размещение причала и территории для хранения лодок. Территорию ВОС предлагается разместить в южной части села на завершении ул. Мира, а вертолетную площадку в западной части села.

Проектом предлагается в юго-западном направлении размещение нового кладбища и перспективных территорий коммунально-складского назначения. В этом же направлении, за пределами населенного пункта, предусмотрены территории под размещение полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и полигона для складирования снега.

Предусматривается проведение мероприятий по укреплению береговой линии со стороны существующего кладбища и с северо-восточной стороны.

Поселок Устрем

На территории п. Устрем проектом предлагается проведение мероприятий по упорядочению существующих и предоставление новых участков под развитие производственных и коммунально-складских объектов с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. В южной части поселка планируется территория для хранения лодок, в юго-западной части - размещение склада-холодильника, ВОС, кладбища, ДЭС и склад газа. К северу от поселка, за его пределами, предусмотрены территории под размещение канализационных очистных сооружений (КОС), полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и полигона для складирования снега. Предусматривается проведение мероприятий по укреплению береговой линии с южной и восточной стороны.

Деревня Шайтанка

Производственная зона сформирована в северной части населенного пункта и представлена следующими объектами: пункт по сбору дикоросов, склады, ледник, пилорама, ферма, подсобное хозяйство специального (коррекционного) дома «Березка», объекты энергообеспечения, КОС. Проектом предусмотрена рекультивация существующей свалки для мусора, с размещением проектного полигона ТБО и полигона для складирования снега, за пределами населенного пункта. В северо-западной части деревни предусматривается размещение вертолетной площадки.

Зона инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи.

Поселок городского типа Березово

На территории пгт. Березово формируются зоны под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборы;

- канализационные насосные станции;

- головная канализационная насосная станция;

- канализационные очистные сооружения;

- автоматизированная блочная газовая котельная;

- газорегуляторные пункты;

- узлы учета газа;

- автоматическая телефонная станция;

- понижающая станция;

- распределительные пункты;

- трансформаторные подстанции.

Деревня Деминская

На территории д. Деминская формируются зоны под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборы;

- блочные водопроводные очистные сооружения;

- газорегуляторный пункт;

- дизельная электростанция.

Деревня Пугоры

На территории д. Пугоры формируются зоны под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборы;

- блочные водопроводные очистные сооружения;

- канализационные очистные сооружения;

- дизельная электростанция;

- газорегуляторный пункт.

Село Теги

На территории с. Теги формируются зоны под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборы;

- блочные водопроводные очистные сооружения;

- канализационные очистные сооружения;

- автоматизированная блочная газовая котельная;

- газорегуляторные пункты;

- вышка связи;

- автоматическая телефонная станция;

- дизельная электростанция.

Поселок Устрем

На территории п. Устрем формируются зоны под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборы;

- блочные водопроводные очистные сооружения;

- канализационные очистные сооружения;

- газорегуляторный пункт;

- вышка связи;

- автоматическая телефонная станция;

- дизельная электростанция.

Деревня Шайтанка

На территории д. Шайтанка формируются зоны под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборы;

- блочные водопроводные очистные сооружения;

- канализационные очистные сооружения;

- газорегуляторный пункт;

- вышка связи;

- автоматическая телефонная станция;

- понижающая станция;

- трансформаторные подстанции.

Зона транспортной инфраструктуры

Мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры поселения с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта.

Поселок городского типа Березово

Формируются зоны транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории поселка Березово:

- магистральные дороги регулируемого движения

- магистральные улицы районного значения;

- улицы и дороги местного значения;

- проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории поселка Березово:

- гаражи индивидуального транспорта;

- остановочный павильон общественного транспорта;

- автозаправочная станция;

- станция технического обслуживания;

- автокемпинг;

- наземная стоянка индивидуального транспорта;

- автодорожный вокзал;

- речной вокзал;

- вертодром;

- лодочная станция.

Деревня Деминская

Формируются зоны транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории д. Деминская:

- основные улицы в жилой застройке;

- проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории д. Деминская:

- причал;

- лодочные гаражи.

Деревня Пугоры

Формируются зоны транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории д. Пугоры:

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории д. Пугоры:

- вертолетная площадка;

- автодорожный мост.

Село Теги

Формируются зоны транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории с. Теги:

- поселковые дороги;

- главные улицы;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории с. Теги:

- автозаправочная станция;

- станция технического обслуживания;

- причал;

- автодорожный мост;

- вертолетная площадка;

- гаражный кооператив.

Поселок Устрем

Формируются зоны транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории п. Устрем:

- поселковые дороги;

- главные улицы;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории п. Устрем:

- причал;

- лодочные гаражи.

Деревня Шайтанка

Формируются зоны транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории д. Шайтанка:

- поселковые дороги;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории д. Шайтанка:

причал;

вертолетная площадка;

автозаправочная станция.

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Развитие и размещение объектов жилищной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

Поселок городского типа Березово

увеличение средней жилищной обеспеченности до 35 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 40%);

снос жилищного фонда в объеме не менее 74,9 тыс. м2 (528 домов);

проектируемая жилая застройка: одноквартирные, двухквартирные и многоквартирные жилые дома;

новое жилищное строительство за период расчетного срока составит 164,8 тыс. м2;

распределение объемов строительства по трем периодам 2009-2012 гг., 2013-2017 гг., 2018-2027 гг. в соотношении 24%, 31% и 45% соответственно.

Деревня Деминская

увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 32%);

снос жилищного фонда в объеме не менее 900 м2 (10 домов);

проектируемая жилая застройка: одноквартирные жилые дома;

новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 1,4 тыс. м2;

распределение объемов строительства по трем периодам 2009-2012 гг., 2013-2017 гг., 2018-2027 гг. в соотношении 24%, 29% и 47% соответственно.

Деревня Пугоры

увеличение средней жилищной обеспеченности до 28 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 56%);

снос жилищного фонда в объеме не менее 0,39 тыс. м2 (9 домов);

проектируемая жилая застройка: одноквартирные жилые дома;

новое жилищное строительство за период расчетного срока составит 1,44 тыс. м2;

распределение объемов строительства по трем периодам 2009-2012 гг., 2013-2017 гг., 2017-2027 гг. в соотношении 22%, 33% и 45% соответственно.

Село Теги

увеличение средней жилищной обеспеченности до 27 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 80%);

снос жилищного фонда в объеме не менее 4,3 тыс. м2 (77 домов);

проектируемая жилая застройка: одноквартирные, двухквартирные и многоквартирные жилые дома;

новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 12,2 тыс. м2;

распределение объемов строительства по трем периодам 2009-2012 гг., 2013-2017 гг., 2018-2027 гг. в соотношении 19%, 26% и 55% соответственно.

Поселок Устрем

увеличение средней жилищной обеспеченности до 23 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 28%);

снос жилищного фонда в объеме не менее 1066 м2 (11 домов);

проектируемая жилая застройка: одноквартирные жилые дома;

новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 1,5 тыс.м2;

распределение объемов строительства по трем периодам 2009-2012 гг., 2013-2017 гг., 2017-2027 гг. в соотношении 21%, 32% и 47% соответственно.

Деревня Шайтанка

увеличение средней жилищной обеспеченности до 23 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 44%);

снос жилищного фонда в объеме не менее 762 м2 (11 домов);

проектируемая жилая застройка: одноквартирные жилые дома;

новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 2,7 тыс. м2;

распределение объемов строительства по трем периодам 2009-2012 гг., 2013-2017 гг., 2017-2027 гг. в соотношении 19%, 27% и 54% соответственно.

Развитие и размещение объектов социальной сферы

Мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы (в скобках указаны номера планировочных кварталов):

I. Снос объектов:

в период с 2009 г. по 2012 г.:

пгт. Березово

ДЮЦ «Очаг» на 150 мест (01:03:05);

ЦТМ и Т «Восхождение» (01:03:04);

спорткомплекс «Прометей» (01:01:12);

столовая (01:02:19);

кухни детского сада (01:02:19);

вспомогательное помещение детского сада (01:02:19);

прачечная (01:05:04);

4 магазина (01:01:10, 01:01:12, 01:02:13, 01:05:04);

офисное здание (01:02:17);

детский сад «Колобок» на 35 мест (01:02:07).

с. Теги

Тегинская СОШ на 192 учащихся (06:01:06);

магазин (06:01:13).

д. Шайтанка

контора (02:01:03).

д. Пугоры

магазин (04:01:07).

п. Устрем

магазин (05:01:01).

в период с 2013 г. по 2017 г.:

пгт. Березово

ДОД «Дом школьника» на 300 мест (01:04:07);

отделение скорой медицинской помощи на 1 автомашину (01:03:06);

почта (01:06:06);

Березовское лесничество, участковый пункт милиции №2 (01:02:10);

ГИБДД (01:02:05);

5 магазинов (01:01:03, 01:02:05, 01:04:03, 01:04:10, на межквартальной территории);

офисное здание (01:02:20);

Березовский межрайпотребсоюз. Поселковое потребительское общество (01:03:05);

детский сад «Светлячок» на 52 места (01:05:05).

с. Теги

детский сад «Зайчик» на 50 мест (06:01:13);

почта (06:01:13);

АТС (06:01:13);

магазин (06:01:10).

д. Шайтанка

начальная школа на 20 мест, детский сад на 15 мест (02:01:01).

д. Пугоры

почта (04:01:07).

п. Устрем

баня на 10 мест (05:01:06).

в период с 2018 г. по 2027 г.:

пгт. Березово

аптека (01:01:05);

центральная районная библиотека, детская библиотека на 50/25 тыс. экземпляр (01:04:09);

почта, междугородний переговорный пункт (01:01:04);

9 магазинов (01:01:03, 01:02:17, 01:03:01, 01:05:04);

офисное здание (01:06:06);

административное здание ООО «Монолит» (01:02:04);

Госкомсанэпиднадзор РФ (01:03:06);

административное здание ОАО «Березовогаз» (01:01:07);

Комитет по вопросам малочисленных народов севера. Управление пенсионного фонда (01:01:03);

контора ОАО «Северавтотранс» (01:02:04);

бухгалтерия (01:01:04);

детский сад «Улыбка» на 100 мест (01:01:02);

детский сад «Солнышко» на 80 мест (01:05:06);

кухня детского сада (01:05:06);

МУП ЖКХ. Негосударственный пенсионный фонд. Участковый пункт милиции. Инспекция по делам несовершеннолетних (01:03:01).

с. Теги

клуб на 120 мест, библиотека на 10 тыс. ед. хранения (06:01:13);

администрация, ФАП на 17 посещений в смену (06:01:09);

баня (06:01:06).

д. Шайтанка

клуб на 50 мест (02:01:02).

д. Пугоры

клуб на 50 мест (04:01:07).

п. Устрем

сельский клуб на 80 мест (05:01:01).

II. Реконструкция объектов:

в период с 2013г.  по 2017г.:

пгт. Березово

ветеринарная лечебница (01:05:08).

в период с 2018г. по 2027г.:

пгт. Березово

одноквартирный жилой дом под зоомагазин на 40 м2 торговой площади (01:05:04);

двухквартирный жилой дом под магазин на 75 м2 торговой площади (01:01:05);

кафе «Экспресс-пицца» с сохранением функционального назначения и увеличением мощности до 50 мест (01:02:17);

Сбербанк России с сохранением функционального назначения и увеличением мощности до 4 операционных мест (01:03:03);

магазин «Сибирь» с сохранением функционального назначения и увеличением мощности до 150 м2 торговой площади (01:01:04);

административное здание Рыбнадзора с сохранением конструктивных параметров (01:02:05);

контора совхоза «Ванзетурский» с сохранением конструктивных параметров (01:04:01).

баня под оздоровительный центр (01:04:10);

дом бытовых услуг ООО «Хурам» под межшкольные учебно-производственные мастерские на 86 мест (01:01:03).

III. Строительство объектов:

в период с 2009 г. по 2012г:

пгт. Березово

детский сад на 150 мест (01:06:03);

детский сад на 120 мест (01:02:19);

дом школьников на 150 мест (01:01:02);

молочная кухня на 240 порций в смену с раздаточным пунктом в 18 м2 (01:05:02);

инфекционный корпус на 17 коек (01:01:12);

детский дом на 150 мест (01:05:15);

дом-интернат для престарелых на 50 мест (01:05:01);

2 административных здания (01:09:03);

Контора ОАО «Северавтотранс» (01:07:05);

офисы, кафе на 40 мест (01:06:01);

торговый комплекс на 400 м2 торговой площади (01:01:10);

банно-прачечный комбинат на 40 мест/852 кг белья в смену, химчистка на 25 кг вещей в смену (01:02:17);

крытый каток с искусственным льдом на 170 чел./час (01:05:01);

спальный корпус (коррекционной) школы-интернат на 120 мест (01:02:18).

с. Теги

ФАП на 10 посещений в смену (06:01:11);

пожарное депо на 1 автомашину (06:01:07);

магазин 115 м2 торг. площади (06:01:10);

магазин 123 м2 торг. площади (06:01:10).

д. Шайтанка

начальная школа на 20 мест, детский сад на 25 мест (02:01:01);

пожарное депо на 1 автомашину (02:01:06);

административное здание, отделение Сбербанка на 1 операционное место, отделение связи (02:01:04);

КБО на 4 рабочих места (02:01:06).

д. Пугоры

ФАП (04:01:01);

магазин на 35 м2 торговой площади, кафе на 4 места (04:01:02).

п. Устрем

магазин 40 м2 торг. площади, речной вокзал, пункт пожарной охраны (05:01:03);

баня на 10 мест (05:01:02).

д. Деминская

клуб на 30 мест, ФАП, детский центр дневного пребывания на 5 мест (03:01:02);

магазин 102 м2 торговой площади (03:01:01).

в период с 2013 г. по 2017 г:

пгт. Березово

детский сад на 150 мест (01:06:01);

детский сад на 150 мест (01:05:05);

школа на 800 учащихся (01:05:13);

внешкольные учреждения на 25 и 50 мест (01:01:12, 01:06:03);

молочная кухня на 240 порций в смену с раздаточным пунктом в 9 м2 общ. площади (01:02:01);

станция скорой медицинской помощи на 1 автомашину (01:01:12);

выставочный зал (01:01:02);

2 административных здания (01:01:01);

административное здание МЧС (01:01:12);

лесничество (административное здание) (01:02:09);

магазин на 200 м2 торговой площади (01:06:01);

магазин на 243 м2 торговой площади (01:06:01);

магазин на 500 м2 торговой площади (01:05:06);

магазин на 150 м2 торговой площади (01:05:06);

магазин на 30 м2 торговой площади (01:05:04);

автомагазин на 170 м2 торговой площади (01:05:03);

кафе на 50 мест (01:03:06);

рынок на 840 м2 торговой площади (01:02:17);

с. Теги

детский сад на 25 мест с молочной кухней (06:01:01);

спортивно-оздоровительный комплекс (06:01:06);

кафе на 25 мест (06:01:01);

отделение связи (06:01:11);

крытый павильон 55 м2 торг. площади (06:01:12);

магазин-пекарня 58 м2 торг. площади (06:01:08).

д. Шайтанка

спортивный комплекс 162 м2 площади пола (02:01:01);

комплекс школа-интернат, включающий культурно-массовый блок на 60 мест, учебный блок на 60 мест, спортивный комплекс с ЕПС 50 чел/час, спальный комплекс на 60 мест, столовая на 60 мест (02:01:06);

магазин 86 м2 торговой площади, жилищно-эксплуатационная служба (02:01:03).

д. Пугоры

гостиница на 3 места, отделение Сбербанка на 1 операционное место, почта (04:01:02);

спортивная и игровая площадки (04:01:04).

п. Устрем

клуб на 50 мест, детский центр дневного пребывания на 10 мест, библиотека на 1 тыс. экз. (05:01:01);

спортивная площадка (05:01:01).

д. Деминская

административное здание, отделение связи, отделение Сбербанка на 1 операционное место, пункт пожарной охраны (03:01:02);

спортивная площадка (03:01:01).

в период с 2018 г. по 2027 г:

пгт. Березово

учебно-производственный комбинат на 420 мест (01:05:04);

детский сад на 80 мест (01:03:06);

детский сад на 220 мест (01:05:09);

раздаточный пункт молочной кухни 9 м2 (01:02:19);

аптека, оптика, фито-кафе на 10 мест (01:01:03);

социальная служба (01:06:02);

библиотека на 118 тыс. экземпляров с читательским залом на 52 места (01:01:02);

интернет-клуб на 4 места (01:02:07);

клуб, центр культуры и искусства народов Севера на 365 мест (01:04:01);

культурно-досуговый центр на 685 м2 площади пола (01:02:04);

фитнес-клуб на 35 чел/час с бассейном 100 м2 зеркала воды (01:01:07);

4 административных здания (01:02:05, 01:03:01, 01:03:03, 01:03:04);

Госкомсанэпиднадзор РФ (01:05:01);

комитет по вопросам МНС, управление пенсионного фонда (01:04:09);

4 офисных здания (01:01:04, 01:04:09, 01:04:10);

негосударственный пенсионный фонд, Росгосстрах-Тюмень, участковый пункт милиции, югори-мед-березовский, инспекция по делам несовершеннолетних (01:01:03);

гостиница на 50 мест (01:02:17);

бюро ритуальных услуг (01:01:04);

дом быта на 75 рабочих мест (01:01:05);

2 магазина по 102 м2 торговой площади каждый (01:02:17);

магазин на 500 м2 торговой площади (01:05:06);

магазин на 200 м2 торговой площади (01:04:09);

магазин на 700 м2  торговой площади (01:03:08);

магазин «Лайнер» на 70 м2 торговой площади (01:05:04);

магазин на 150 м2 торговой площади (01:06:06);

супермаркет на 825 м2 торговой площади (01:01:06);

супермаркет на 140 м2 торговой площади (01:06:06);

ЖКХ (01:02:10);

узел связи, почта (01:01:04).

с. Теги

клуб на 160 мест и библиотека на 5 тыс. экз. (06:01:10);

музей (06:03:02);

магазин на 127 м2 торг. площади (06:01:12);

администрация, отделение Сбербанка на 1 операционное место, гостиница на 4 места (06:01:11);

КБО на 8 рабочих мест (06:01:10);

баня на 10 мест (06:03:02).

д. Шайтанка

дом культуры и творчества на 115 мест, библиотека на 2 тыс. экземпляров (02:01:02);

кафе на 10 мест (02:01:01);

магазин на 54 м2 торговой площади (02:01:04);

баня, контора хозяйства (02:02:02).

д. Пугоры

клуб на 50 мест, библиотека на 1 тыс. экземпляров, детский досуговый центр на 15 мест, пункт пожарной охраны (04:01:04).

п. Устрем

административное здание, узел связи, отделение Сбербанка на 1 операционное место, ФАП (05:01:01).

В течение расчетного срока:

с. Теги

часовня  (06:01:08).

д. Шайтанка

часовня (02:01:03).

п.г.т. Березово

туристическая база (12 корпусов в 01:02:20);

4 административных здания (01:09:04, 01:09:05, 01:09:06).

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Для круглогодичного сообщения населенных пунктов с районным центром пгт. Березово и между собой генеральным планом предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под автомобильную дорогу «Саранпауль - Игрим» IV технической категории, а также формирование зон под строительство:

пристани в д. Шайтанка, Деминская и селе Теги.

мосты через реки в 5,5 км севернее д. Шайтанка и 1,2 км западнее д. Пугоры.

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Поселок городского типа Березово

Совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории поселка;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- магистральные дороги регулируемого движения с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 10,1 км, площадью покрытия 79700 м2;

- магистральные улицы районного значения с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 16,8 км, площадью покрытия 134000 м2;

- улицы и дороги местного значения с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 35,4 км, площадью покрытия 235200 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 20,6 км, площадью покрытия 13790 м2.

Деревня Деминская

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,9 км, площадью покрытия 5100 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,8 км, площадью покрытия 4600 м2.

Деревня Пугоры

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,4 км, площадью покрытия 2300 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,1 км, площадью покрытия 6500 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,8 км, площадью покрытия 11100 м2.

Село Теги

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 1,2 км, площадью покрытия 9300 м2;

- главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 1,4 км, площадью покрытия 11000 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,1 км, площадью покрытия 7000 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 4,5 км, площадью покрытия 28400 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 5,2 км, площадью покрытия 32300 м2.

Поселок Устрем

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 1,2 км, площадью покрытия 9400 м2;

- главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,4 км, площадью покрытия 2650 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,0 км, площадью покрытия 6500 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,2 км, площадью покрытия 1200 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,7 км, площадью покрытия 4000 м2.

Деревня Шайтанка

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 1,0 км, площадью покрытия 8600 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,9 км, площадью покрытия 7000 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,0 км, площадью покрытия 12100 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,3 км, площадью покрытия 16300 м2.

Объекты транспортной инфраструктуры

Поселок городского типа Березово

Предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

- автозаправочные станции в количестве 2 единицы, мощностью 4 раздаточные колонки каждая: в юго-западной части поселка (планировочный квартал 01:09:01, 01:09:02)

- станции технического обслуживания в количестве 2 единицы, мощностью 5 постов каждая: в южной части населенного пункта (планировочный квартал 01:06:04) и в юго-западной части (планировочный квартал 01:09:02);

- гаражные кооперативы: планировочный квартал 01:08:18 – 1 гаражный кооператив на 360 машино-мест, планировочный квартал 01:09:01 – 2 гаражных кооператива, вместимостью 180 и 215 машино-мест; планировочный квартал 01:09:02 – 1 гаражный кооператив на 150 машино-мест; планировочный квартал 01:01:04 – 1 гаражный кооператив, вместимостью 60. Площадь одного машино-места составляет 25 м2;

- автокемпинг в западной части;

- вертодром на 5 мест в районе существующего аэропорта;

- автовокзал в восточной части поселка;

- речной вокзал в восточной части поселка;

- лодочная станция в северной части поселка.

Деревня Деминская

- причал в южной части населенного пункта;

- гаражи для хранения лодок в южной части деревни.

Деревня Пугоры

вертолетная площадка в северной части деревни;

причал в южной части деревни;

автодорожный мост в юго-западной части деревни.

Село Теги

- причал в восточной части села;

- станция технического обслуживания в западной части села;

- вертолетная площадка в западной части села;

- автодорожный мост при въезде в село;

- гаражный кооператив вместимостью 70 машино-мест в западной части села (квартал 06:01:07).

Поселок Устрем

- причал восточной части поселка.

- гаражи для хранения лодок (квартал 05:01:06) в южной части поселка.

Деревня Шайтанка

- причал в восточной части деревни;

- вертолетная площадка в западной части деревни;

- автозаправочная станция мощностью 2 колонки в центральной части деревни.

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям.

Водоснабжение

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих бесперебойную подачу воды потребителям.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок - устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты северного исполнения.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в населенном пункте предусмотрены следующие мероприятия:

поселок городского типа Березово

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- устройство нового водозаборного узла из подземного водоисточника производительностью 3850 м3/сут с блочной водопроводной очистной станцией – 3700 м3/сут;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (140…280 мм общей протяженностью магистральных линий 28,2 км.

Деревня Деминская

- расширение существующего водозаборного узла из подземного водоисточника до производительности 4,5 м3/сут с блочной водопроводной очистной станцией – 4,5 м3/сут;

- строительство водонапорной башни емкостью 10 м3.

Деревня Пугоры

- устройство нового водозаборного узла из подземного водоисточника производительностью 20 м3/сут с водопроводной очистной станцией – 18 м3/сут;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (63…110 мм общей протяженностью 3,23 км.

Село Теги

- устройство нового водозаборного узла из подземного водоисточника производительностью 180 м3/сут с блочной водопроводной очистной станцией – 172 м3/сут;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (140 мм общей протяженностью магистральных линий 4,48 км.

Поселок Устрем

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- устройство нового водозаборного узла из подземного водоисточника производительностью 13 м3/сут с блочной водопроводной очистной станцией – 12 м3/сут;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (75 мм общей протяженностью 1,87 км.

Деревня Шайтанка

- устройство нового водозаборного узла из подземного водоисточника производительностью 41 м3/сут с водопроводной очистной станцией – 40 м3/сут;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (110,140 мм общей протяженностью 3,5 км.

Водоотведение (канализация)

Поселок городского типа Березово

В связи с наличием действующей системы водоотведения предусмотрена ее реконструкция с доведением до расчетной мощности.

На первую очередь необходимо выполнить замену существующей коллекторной сети водоотведения от общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий) и на последующих очередях от жилых зданий и производственных предприятий.

Магистральные проектируемые сети водоотведения выполнить из полиэтиленовых труб диаметрами 90…315 мм общей протяженностью 32,9 км.

Для очистки сточных вод населенного пункта на расчетный период необходима реконструкция существующей КОС. Расчетная мощность КОС составляет 3120 м3/сут. Марку оборудования и габаритные размеры площадки КОС уточнить при рабочем проектировании.

КОС относятся к II классу надежности.

Сброс очищенных сточных вод предусмотреть в поверхностный водный объект – реку Вогулку.

Перед сбросом сточных вод в водный объект выполнить их обеззараживание ультрафиолетовым облучением. На концевом участке установить водослив-аэратор для дополнительного насыщения воды кислородом.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена существующей канализационной коллекторной сети;

- реконструкция канализационных очистных сооружений с доведением до расчетной мощности 3120 м3/сут;

- строительство 7-ми КНС, производительностью 25 м3/ч – 5 шт, 50 м3/ч – 1 шт, 10 м3/ч – 1 шт,

- реконструкция существующей КНС до расчетной производительности – 3120 м3/сут и преобразование ее к ГКНС;

- строительство сбросного трубопровода (225 мм из полиэтиленовых труб в две нитки с концевым водосливом-аэратором для насыщения сточной воды кислородом.

Деревня Деминская

Предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Общественные здания (администрация и клуб) оборудовать заводскими септическими камерами с накопительными емкостями.

Объем стоков от двух общественных зданий – 0,13 м3/сут.

Для обеспечения населенного пункта децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство накопительных емкостей для общественных зданий – септиков в количестве 2 шт;

- организация сбора и утилизации стоков населенного пункта на полигон жидких бытовых отходов.

Деревня Пугоры

Предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

На первую очередь необходимо обеспечить канализование от общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий) и на последующих очередях жилых зданий и производственных предприятий.

Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

В связи с расположением сооружения вблизи водоохраной зоны для очистки сточных вод населенного пункта необходима блочная установка полной заводской готовности с производительностью 20 м3/сут (нормальный режим работы) и термомеханической обработкой осадка.

КОС относятся к III классу надежности.

Сброс очищенных сточных вод предусмотреть в поверхностный водный объект – реку Вогулку. Сбросной трубопровод выполнить из стальных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 159 мм в одну нитку в безнапорном режиме.

Перед сбросом сточных вод в водный объект выполнить их обеззараживание ультрафиолетовым облучением.

Для обеспечения населенного пункта децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство КОС – блочная установка полной заводской готовности с производительностью 20 м3/сут со сливной площадкой и ультрафиолетовой установкой обеззараживания;

- строительство сбросного трубопровода (159 мм из стальных труб в одну нитку.

Село Теги

Предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

На первую очередь необходимо обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий) и на последующих очередях жилых зданий и производственных предприятий.

Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110, 160 мм.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

В связи с расположением сооружения вблизи водоохраной зоны для очистки сточных вод населенного пункта необходима блочная установка полной заводской готовности производительностью 150 м3/сут (нормальный режим работы) и термомеханической обработкой осадка.

КОС относятся к III классу надежности.

Сброс очищенных сточных вод предусмотреть в поверхностный водный объект – протоку р. Малая Обь. Сбросной трубопровод выполнить из стальных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 159 мм в две нитки в безнапорном режиме. Протяженность водосбросной трассы составляет 105 м.

Перед сбросом сточных вод в водный объект выполнить их обеззараживание ультрафиолетовым облучением.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство КОС – блочная установка полной заводской готовности с производительностью 150 м3/сут со сливной площадкой и ультрафиолетовой установкой обеззараживания;

- строительство сбросного трубопровода (159 мм из стальных труб в две нитки;

- организация сбора и утилизация стоков от общественной и жилой застройки на КОС.

Поселок Устрем

Предусматривается децентрализованная система водоотведения.

На первую очередь необходимо обеспечить канализование от общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий) и на последующих очередях жилых зданий и производственных предприятий.

Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку КОС.

Для очистки сточных вод населенного пункта необходима блочная установка полной заводской готовности с производительностью 12 м3/сут (нормальный режим работы). Марку оборудования и габаритные размеры уточнить при рабочем проектировании.

Сброс очищенных сточных вод предусмотреть в поверхностный водный объект – реку Малая Обь. Сбросной трубопровод выполнить из стальных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 219 мм в одну нитку, работающий в безнапорном режиме. Протяженность водосбросной трассы составляет 330 м.

Перед сбросом сточных вод в водный объект выполнить их обеззараживание ультрафиолетовым облучением.

Деревня Шайтанка

Предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

В первую очередь необходимо обеспечить канализование от общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий) и затем жилых домов и производственных предприятий.

Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку КОС.

Для очистки сточных вод населенного пункта необходима блочная установка полной заводской готовности с производительностью 40 м3/сут (нормальный режим работы).

КОС относятся к III классу надежности.

Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в поверхностный водный объект – реку Северная Сосьва. Сбросной трубопровод выполнить из стальных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 159 мм в две нитки в безнапорном режиме. Протяженность водосбросной трассы составляет 374 м. Глубину заложения принять не менее чем на 0,3 м выше глубины проникновения нулевой температуры в грунт с учетом рельефа местности.

Перед сбросом сточных вод в водный объект выполнить их обеззараживание ультрафиолетовым облучением. На концевом участке установить водослив-аэратор для дополнительного насыщения воды кислородом.

Для обеспечения населенного пункта децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство КОС – блочная установка полной заводской готовности производительностью 40 м3/сут со сливной площадкой и ультрафиолетовой установкой обеззараживания;

- строительство сбросного трубопровода (159 мм из стальных труб в две нитки с концевым водосливом-аэратором для насыщения сточной воды кислородом.

Теплоснабжение

Поселок городского типа Березово

По реконструкции и развитию системы теплоснабжения пгт. Березово предусмотрено:

- строительство котельной мощностью 85 Гкал/час, работающей на газе, для теплоснабжения общественных и жилых зданий;

- строительство центральных тепловых пунктов – 15 шт., мощностью от 2 до 6 Гкал/час;

- строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 108-720 мм протяженностью в двухтрубном исполнении 9,6 км;

- обеспечение общественных зданий, удаленных от источника теплоснабжения и магистральных сетей, индивидуальными газовыми котлами (43 шт) и электрокотлами (4 шт) мощностью до 1 Гкал/час.

Деревня Деминская

По реконструкции и развитию системы теплоснабжения д. Деминская предусмотрено:

- обеспечение административных и общественных зданий индивидуальными отопительными газовыми котлами.

Деревня Пугоры

По реконструкции и развитию системы теплоснабжения д. Пугоры предусмотрено:

- снабжение общественных зданий индивидуальными двухконтурными газовыми котлами, для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения.

Село Теги

По реконструкции и развитию системы теплоснабжения с. Теги предусмотрено:

- строительство котельной мощностью 2,5 Гкал/час, работающей на природном газе, для теплоснабжения общественных зданий;

- строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 57-159 мм протяженностью в двухтрубном исполнении 1,815 км;

- обеспечение общественных зданий, удаленных от источника теплоснабжения и магистральных сетей, индивидуальными котлами, работающими на газе.

Поселок Устрем

По реконструкции и развитию системы теплоснабжения п. Устрем  предусмотрено:

- обеспечение общественных зданий индивидуальными отопительными котлами, работающими на газе, для покрытия нагрузок отопления;

- горячее водоснабжение обеспечить за счет индивидуальных электрических емкостных водонагревателей.

Деревня Шайтанка

По реконструкции и развитию системы теплоснабжения д. Шайтанка предусмотрено:

- установка индивидуального электрокотла в здании начальной школы и детского сада;

- обеспечение общественных и административных зданий, индивидуальными котлами, работающими на газе.

Газоснабжение

По развитию системы газоснабжения в поселении и входящих в его состав населенных пунктах предусматривается строительство распределительной сети газопроводов высокого и низкого давления.

Поселок городского типа Березово

По развитию системы газоснабжения предусмотрено:

прокладка сетей газоснабжения высокого давления из стальных труб диаметром 282 мм протяженностью 16,3 км;

прокладка сетей газоснабжения низкого давления диаметром 219 мм протяженностью 30,0 км;

строительство газорегуляторного пункта (ГРП) с производительностью 750 м3/час (8 шт.);

установка узла учета (2 шт.).

Деревня Деминская

По развитию системы газоснабжения предусматривается строительство распределительной сети газопроводов низкого давления.

На территории населенного пункта предусмотрено:

- установка газорегуляторного пункта (ГРП) производительностью 100 м3/час (1 шт.);

- прокладка сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 0,7 км.

Деревня Пугоры

По развитию системы газоснабжения предусматривается строительство распределительной сети газопроводов низкого давления.

На территории населенного пункта предусмотрено:

- установка газорегуляторного пункта (далее - ГРП) с производительностью 160 м3/час (1 шт.);

- прокладка сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм протяженностью 1,3 км.

Село Теги

На территории с. Теги предусмотрено:

- строительство двух ГРП с производительностью 750 м3/час;

- прокладка сетей газоснабжения высокого давления из стальных труб диаметром 219 мм протяженностью 1,45 км;

- прокладка сетей газоснабжения низкого давления диаметром 219 мм протяженностью 4,7 км.

Поселок Устрем

По развитию системы газоснабжения п. Устрем предусматривается строительство распределительной сети газопроводов низкого давления.

На территории населенного пункта предусмотрено:

- установка ГРП с производительностью 120 м3/час (1 шт.);

- прокладка сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм протяженностью 1,3 км.

Деревня Шайтанка

По развитию системы газоснабжения предусматривается строительство распределительной сети газопроводов низкого давления.

На территории населенного пункта предусмотрено:

- установка ГРП с производительностью 300 м3/час (1 шт.);

- прокладка сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм протяженностью 2,5 км.

Связь и информатизация

Для предоставления услуг связи телефонной, цифрового телевидения, Интернет – предпочтительнее система технологии ММDS, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

Поселок городского типа Березово

По развитию системы связи предусмотрено:

- реконструкция автоматической телефонной станции до 3600 номеров;

- перенос узла связи.

Деревня Деминская

Развитие системы связи д. Деминская не предусматривается.

Деревня Пугоры

По развитию системы связи предусмотрено:

- строительство автоматической телефонной станции на 40 номеров;

- строительство вышки связи.

Село Теги

По развитию системы связи предусмотрено:

- строительство автоматической телефонной станции на 260 номеров;

- строительство вышки связи для установки радиорелейного оборудования и антенны для технологии MMDS.

Поселок Устрем

По развитию системы связи п. Устрем предусмотрено:

- строительство автоматической телефонной станции на 40 номеров;

- строительство вышки связи.

Деревня Шайтанка

По развитию системы связи предусмотрено:

- строительство автоматической телефонной станции на 40 номеров;

- строительство вышки связи.

Электроснабжение

Поселок городского типа Березово

Источником электроснабжения населенного пункта Березово на расчетный срок является понижающая станция 110/10 кВ «Березово».

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается:

- строительство понижающей станции 110/10 кВ «Березово» (ПС), проектной мощностью 2х25 МВА;

- строительство распределительного пункта 10 кВ (РП);

- реконструкция действующего ЗРУ-10 кВ на территории газотурбинной электростанции (далее - ГТЭС);

- строительство трансформаторных подстанций (далее - ТП)10/0,4 кВ в количестве 31 шт.;

- реконструкция существующих ТП в количестве 8 шт.;

- строительство линий электропередач (далее - ЛЭП) 10 кВ протяженностью 34,626 км.

Деревня Деминская

Источником электроэнергии населенного пункта является существующая ДЭС.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается:

- строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 1,96 км;

- реконструкция ДЭС с увеличением мощности до 100 кВт.

Деревня Пугоры

Источником электроэнергии населенного пункта д. Пугоры является реконструируемая существующая ДЭС.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается:

- строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 2,175 км;

- реконструкция ДЭС с доведением суммарной мощности до 140 кВт.

Село Теги

Источником электроэнергии населенного пункта с. Теги является существующая ДЭС.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается:

- строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 8,62 км;

- строительство новых сетей электроснабжения 10 кВ протяженностью 2,88 км;

- строительство 4-х ТП: две ТП 2х160 кВт, одна ТП 2х400 кВт и одна ТП 63 кВт;

- реконструкция ДЭС с последующим увеличением мощности до 1 МВт;

- реконструкция повышающей ТП №1 с последующим увеличением мощности до 2х630 кВт.

Поселок Устрем

Источником электроэнергии населенного пункта п. Устрем является реконструируемая ДЭС.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается модернизация и перенос ДЭС с доведением ее суммарной мощности до 130 кВт, а также строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 3,48 км.

Деревня Шайтанка

Источником электроэнергии населенного пункта д. Шайтанка является проектируемая понижающая станция (далее - ПС) 110/10 кВ мощностью 2х25 МВА.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается:

- строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 4,271 км;

- строительство новых сетей электроснабжения 10 кВ протяженностью 1,714 км;

- строительство ПС 110/10 кВ – 1 шт.;

- строительство ТП – 3 шт.

Развитие и размещение объектов производственной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы поселения:

поселок городского типа Березово

В проектируемых границах населенного пункта установлена площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в размере 187,7 га.

Генеральный план включает в себя следующие мероприятия:

строительство приемно-заготовительного пункта с первичной переработкой дикоросов (планировочный квартал 01:02:17);

строительство заготовительного пункта рыбы (01:02:17, на территории существующего рыбзавода);

строительство приемно-заготовительного пункта рыбы (01:02:17, на территории существующего рыбзавода);

строительство предприятия по переработке рыбной продукции (01:10:01, площадь территории 9,9 га);

строительство сувенирного цеха по производству изделий из кожи и меха (01:01:02);

строительство кирпичного завода мощностью 15 млн. шт. кирпича в год (01:10:02, площадь территории 9,1 га);

строительство завода по производству конструкционного бруса и деревянных плит (01:09:04, площадь территории 75,1 га);

строительство 2 складов (01:01:12, 01:02:19);

строительство склада газовых баллонов (01:09:03);

перенос пекарни (из 01:02:04 в 01:02:17);

перенос производственных помещений рыбзавода (из 01:02:17 в 01:10:01);

реконструкция овощехранилища под гараж МЧС (01:01:12);

снос ряда производственных объектов: 2 ангара (01:01:12, 01:02:18); жестяно-баночный цех (01:02:17); заготпункт (01:04:11); консервный цех (01:02:17); коптильный цех (01:02:17); пилорама (01:02:17); пилорама (01:06:06); пилорама (01:02:04); сетевязальная мастерская (01:02:17); 22 склада (01:02:17, 01:01:05, 01:02:04, 01:01:12, 01:04:05, 01:03:05, на межквартальной территории); холодильник (01:01:12); цех готовой продукции (01:02:17); цех деревообработки (01:02:04); хозяйственно-строительный цех (01:02:17).

Деревня Деминская

В проектируемых границах населенного пункта установлена площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в размере 0,9 га.

Генеральный план включает в себя следующие мероприятия:

строительство приемно-заготовительного пункта рыбы (планировочный квартал 03:01:03);

строительство приемно-заготовительного пункта с первичной переработкой дикоросов (планировочный квартал 03:01:03);

строительство склада (планировочный квартал 03:01:02);

строительство животноводческой фермы (планировочный квартал 03:01:02);

снос склада (планировочный квартал 03:01:01) и недействующей животноводческой фермы (планировочный квартал 03:01:02).

Деревня Пугоры

В проектируемых границах населенного пункта установлена площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в размере 0,2 га.

Генеральный план включает в себя следующие мероприятия:

строительство приемно-заготовительного пункта рыбы (планировочный квартал 04:01:07);

строительство приемно-заготовительного пункта с первичной переработкой дикоросов (планировочный квартал 04:01:07);

строительство промстана (планировочный квартал 04:01:03);

строительство склада ГСМ (04:01:03);

снос двух складов ГСМ (планировочный квартал 04:01:03).

Село Теги

В проектируемых границах населенного пункта установлена площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в размере 9,1 га.

Генеральный план включает в себя следующие мероприятия:

строительство приемно-заготовительного пункта рыбы (планировочный квартал 06:01:07);

строительство пункта лесозаготовок с цехами по производству пиломатериалов для местных нужд (планировочный квартал 06:03:02);

строительство приемно-заготовительный пункта с первичной переработкой дикоросов (планировочный квартал 06:01:07);

строительство пилорамы (планировочный квартал 06:03:02);

строительство склада газовых баллонов (планировочный квартал 06:01:07);

снос двух складов (планировочные кварталы 06:01:08, 06:01:10) и склада газовых баллонов (планировочный квартал 06:01:08).

Поселок Устрем

В проектируемых границах населенного пункта установлена площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в размере 0,7 га.

Генеральный план включает в себя следующие мероприятия:

строительство склада-холодильника (планировочный квартал 05:01:06);

строительство склад газовых баллонов (планировочный квартал 05:02:01);

снос двух складов и склада газа (планировочный квартал 05:01:06, на межквартальной территории).

Деревня Шайтанка

В проектируемых границах населенного пункта установлена площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в размере 3,3 га.

Генеральный план включает в себя следующие мероприятия:

строительство ледника (планировочный квартал 02:02:01);

строительство пункта лесозаготовок с цехами по производству пиломатериалов для местных нужд  (планировочный квартал 02:02:02);

строительство приемно-заготовительного пункта дикоросов (планировочный квартал 02:02:02);

строительство животноводческой фермы (площадь территории 1,3 га, планировочный квартал 02:02:02);

строительство склада (планировочный квартал 02:02:02);

снос свинарника (межквартальная территория).

Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

Мероприятия по управлению в области охраны окружающей среды:

формирование и развитие системы экологического мониторинга в структуре информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ориентированного на наблюдения за состоянием и оценку качества окружающей среды и природных ресурсов для принятия решений в области экологической безопасности;

разработка экономических рычагов воздействия в отношении предприятий, деятельность которых требует установления санитарно-защитных зон, для побуждения природопользователей к разработке проектов санитарно-защитных зон и использования экологически безопасных технологий;

размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и их санитарно-защитных зон на территориях, предусмотренных градостроительными регламентами;

соблюдение запрещений и ограничений на территории земельных участков, расположенных в пределах санитарно-защитных зон, в соответствии с правилами землепользования и застройки;

- повышение эффективности управления сектором обращения с твердыми бытовыми отходами;

- последовательное поэтапное хозяйственное освоение территории с учетом приоритетности экологических проблем (выбор эколого-хозяйственных приоритетов);

- разработка и осуществление комплекса природоохранных работ с учетом специфики физико-географических условий конкретной территории и характера хозяйственной деятельности.

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Мроприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- оборудование проектной автозаправочной станции в п.г.т Березово, расположенной в южной и центральной части и существующей в д. Шайтанка, расположенной в центральной части системой закольцовки паров бензина;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах с. Теги (котельная), д. Шайтанка (пилорама), пгт. Березово (Асфальто-бетонный завод, Дереавообработывающее производство, Территория кирпичного завода, Территория рыбоперерабатывающего предприятия, котельная), а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс.

На территории пгт.  Березово установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

- Асфальто-бетонный завод- 500 м;

- Взлетно-посадочная полоса, вертолетная площадка- 300 м;

- Территория кирпичного завода- 300 м;

- Территория рыбоперерабатывающего предприятия- 300 м;

- Дереавообработывающее производство- 300 м ;

- Канализационные очистные сооружения- 150 м;

- Склад ГСМ- 100 м;

- Склад газовых баллонов- 300 м;

- Коммунально-складская территория- 50 м;

- Карьер по добыче песка- 100 м;

- рынок- 50 м;

- супермаркет- 50 м;

- пекарня- 50 м;

- прачечная, химчистка- 50 м;

- Склад-холодильник- 50 м;

- Автосервис- 50 м;

- Автозаправочная станция- 50 м;

- Станция технического обслуживания- 50 м;

- Причал- 50 м;

- Дизельная электростанция- 50 м;

- Котельная -50 м;

- Электроподстанция- 50 м;

- Очистные сооружения закрытого типа- 50 м;

- Газорегуляторный пункт- 20 м;

- Кладбище- 50 м;

- Гаражи- 15,25,35 м;

На территории д. Деминская  установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

- Дизельная электростанция - 50 м;

- Газорегуляторный пункт- 20 м;

- Пункт закупа рыбы- 50 м;

- Причал- 50 м;

- Ферма- 100 м;

- Очистные сооружения закрытого типа- 50 м;

На территории д. Пугоры установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

- Полигон ТБО- 500 м;

- Вертолетная площадка- 300 м;

- КОС «Пугоры»- 100 м;

- Территория ГСМ- 100 м;

- Пункт закупа рыбы- 50 м;

- Причал- 50 м;

- Дизельная электростанция - 50 м;

- Кладбище- 50 м;

- Газорегуляторный пункт- 20 м;

- Очистные сооружения закрытого типа – 50 м;

На территории с. Теги установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

- Полигон ТБО- 500 м;

- Котельная- 50 м;

- ДЭС- 50 м;

- Кладбище- 50 м;

- Зона коммунально- складского назначения- 100, 50 м;

- Вертолетная площадка- 300 м;

- Пункт приема дикоросов и закупа рыбы- 50 м;

- Газорегуляторный пункт- 20 м;

- Склад газовых баллонов- 300 м;

- КОС «Теги»- 100 м;

- Гаражи- 25 м;

- СТО- 50 м;

- Пристань- 50 м;

- Очистные сооружения закрытого типа – 50 м;

На территории п. Устрем установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

- Полигон ТБО- 500 м;

- Склад газа- 300 м;

- Канализационные очистные сооружения- 100 м;

- Дизельная электростанция- 50 м;

- Склад- холодильник- 50 м;

- Причал- 50 м;

- Очистные сооружения закрытого типа – 50 м;

- Газорегуляторный пункт- 20 м;

На территории д. Шайтанка установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

- Полигон ТБО- 500 м;

- Вертолетная площадка- 300 м;

- Автозаправочная станция- 100 м;

- Животноводческая ферма, свинарник- 100, 50 м;

- Канализационные очистные сооружения- 100 м;

- Пилорама- 100 м;

- Причал- 100 м;

- Склады, ледник- 50 м;

- Кладбище- 50 м;

- Дизельная электростанция, ПС- 50 м;

- Очистные сооружения закрытого типа – 50 м;

- Газорегуляторный пункт- 20 м;

Мероприятия по охране водных объектов

Вынос за пределы прибрежной защитной полосы реки Малая Обь (с. Теги, п. Устрем), реки Северная Сосьва (д. Шайтанка), реки Вогулка (п. Пугоры) индивидуальной жилой застройки постоянного проживания и хозяйственных построек.

Мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранной зоны реки Малая Обь, Вогулка установлена в размере 200 м. Ширина водоохранной зоны протоки Васьлорпосл, Пакинская, Вайсова, Ай-Васълорпосл, Большая Мишкина – 100 м, протоки Большая Демина, Малая Демина, Сухая Сосьва, Чухнейская, Казенка, Бол. Любим, Глубокая речка – 50 м.

- расчистка прибрежных территорий реки Малая Обь, Вогулка, протоки Пакинская; Васьлорпосл, Вайсова, Ай-Васълорпосл, Большая Мишкина, протоки Большая Демина, Малая Демина, Сухая Сосьва, Чухнейская, Казенка, Бол. Любим, Глубокая речка.

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Мероприятия по восстановлению и охране почв:

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

рекультивация территории ликвидируемых свалок, расположенных на севере села Теги и Шайтанка.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

Мероприятия по охране минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод:

организация, озеленение и ограждение первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения, установленного радиусом 50 метров для водозаборных скважин;

организация на проектируемом полигоне твердых бытовых отходов в с. Теги, расположенного в южной части, в д. Устрем, д. Шайтанка, д. Пугоры расположенного в северной части системы мониторинга состояния грунтовых вод, создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона.

Мероприятия по инженерной подготовке территорий

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение предусмотрен ряд мероприятий:

подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

провести мероприятия по закреплению береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Мероприятия по озеленению территории

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

строительство полигонов ТБО.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

строительство полигона ТБО в с. Теги, расположенного в южной части, в д. Устрем, д. Шайтанка, д. Пугоры расположенного в северной части;

организация планово-регулярной системы очистки сельского поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции, расположенной в северной части д. Шайтанка, в южной части п.г.т Березово.

- оснащение территории автозаправочной станции современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных  ситуаций.

На объектах повышенной опасности (котельных в с. Теги) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары):

- берегоукрепление опасных участков;

- отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ на территории населенных пунктов  поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Для наружного пожаротушения во всех населенных пунктах городского поселения Березово на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах городского поселения Березово при расчетном количестве одновременных пожаров равном 1.

| Наименование населенного пункта | Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на один пожар, литров в секунду |
| --- | --- |
|  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости | Застройка зданиями высотой 3 и более этажа независимо от степени их огнестойкости |
| пгт. Березово | 10 | 15 |
| с. Теги | 5 | 10 |
| д. Шайтанка | 5 | 10 |
| д. Пугоры | 5 | 10 |
| п. Устрем | 5 | 10 |
| д. Деминcкая | 5 | 10 |

Установка пожарных гидрантов в населенных пунктах сельского поселения Саранпауль предусматривается вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Дислокация подразделений пожарной охраны в населенных пунктах, определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту не должно превышать в сельских поселениях - 20 минут, в соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В проекте предусматриваются пожарные депо в п.г.т. Березово по улице Лютова; в с. Теги в близи склада газовых болонов и в д. Шайтанка по улице Путилова.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в населенных пунктах сельского поселения Ваховск устанавливаются также в соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях населенных пунктов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

утверждение плана реализации генерального плана поселения;

утверждение правил землепользования и застройки поселения;

муниципальное правовое обеспечение сохранности зеленых насаждений через разработку комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и природопользования;

подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана поселения.

Приложение № 2

к Решению Думы

Березовского района

от «___» _________ 200_ г. № ___

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование и нумерация схем | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Часть ІІ. Генеральный план г. п. Березово Раздел 3. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана г. п. Березово М 1: 250000 |  |
| 1 (Лист 2) | Часть ІІ. Генеральный план г. п. Березово Раздел 3. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана н. п. Березово М 1: 5000 (Лист 2) |  |
| 2 | Часть ІІ. Генеральный план г. п. Березово Раздел 4. Схемы границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории г. п. Березово М 1: 250000 |  |
| 2 (Лист 2) | Часть ІІ. Генеральный план г. п. Березово Раздел 4. Схемы границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории н. п. Березово М 1: 5000 (Лист 2) |  |
| 3 | Часть ІІ. Генеральный план г. п. Березово Раздел 4. Схемы границ территорий, земель и ограничений Схема 5. Схема границ территорий и земель г. п. Березово М 1: 250000 |  |
| 4 | Часть ІІ. Генеральный план г. п. Березово Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения г. п. Березово М 1: 250000 |  |
| 4 (Лист 2) | Часть ІІ. Генеральный план г. п. Березово Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения н. п. Березово М 1: 5000 (Лист 2) |  |
| 5 | Часть ІІ. Генеральный план г. п. Березово Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения г. п. Березово М 1: 250000 |  |
| 5 (Лист 2) | Часть ІІ. Генеральный план г. п. Березово Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения н. п. Березово М 1: 5000 (Лист 2) |  |
| 6 | Часть ІІ. Генеральный план г. п. Березово Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения г. п. Березово М 1: 250000 |  |
| 6 (Лист 2) | Часть ІІ. Генеральный план г. п. Березово Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения н. п. Березово М 1: 5000 (Лист 2) |  |

# Footnotes

Мероприятия в каждой отрасли перечисляются по последовательности их выполнения