ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА бЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ сВЕТЛЫЙ

генеральный план

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск  июнь  2012 г.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА бЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ сВЕТЛЫЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск июнь 2012

ДУМА БЕРЕЗОВСКИГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

от "__" ____________ 201_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития сельского поселения Светлый, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Светлый, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план сельского поселения Светлый - п. Светлый, утвержденный Решением Думы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.05.2006 № 29, Дума Березовского района

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в генеральный план сельского поселения Светлый, изложив его в новой редакции.

2. Главе Березовского района:

2.1. в двухнедельный срок направить копию генерального плана сельского поселения Светлый в орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющий государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

2.2. в десятидневный срок со дня утверждения генерального плана сельского поселения Светлый обеспечить доступ к утвержденным материалам проекта на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава Березовского района                                                                                 ______________

Приложение к

Решению Собрания Депутатов

муниципального образования Березовского района

от «___» _________ 20__ г. № ___

СОДЕРЖАНИЕ:

1 общие положения	5

2 сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения	6

2.1 Размещение объектов социальной сферы	6

2.1.1 Учреждения образования	6

2.1.2 Учреждения физической культуры и спорта	6

2.2 Размещение объектов транспортной инфраструктуры	6

2.3 Размещение объектов инженерной инфраструктуры	6

2.3.1 Водоснабжение	6

2.3.2 Водоотведение (канализация)	7

2.3.3 Теплоснабжение	7

2.3.4 Газоснабжение	7

2.3.5 Электроснабжение	7

2.3.6 Связь и информатизация	7

2.4 Мероприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов	7

2.5 Размещение объектов специального назначения	7

2.5.1 Объекты ритуального назначения	7

2.5.2 Объекты захоронения бытовых отходов	8

3 параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)	9

# общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании сельского поселения Светлый (далее – муниципальное образование, сельское поселение, поселение, поселение Светлый) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части генерального плана сельского поселения Светлый (далее также - генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и окружным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, окружных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

функциональное зонирование территории поселения;

характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2032 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления муниципального образования исходя из социально-экономической обстановки в сельском поселении Светлый, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, финансовых возможностей местного бюджета.

# сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

Генеральным планом установлены объекты местного значения, планируемые к размещению (строительство и реконструкция), относящиеся к следующим областям:

образование, здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

автомобильные дороги местного значения;

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение.

## Размещение объектов социальной сферы

### Учреждения образования

МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" (корпус 2) на 164 учащихся.

внешкольное учреждение на 40 мест.

### Учреждения физической культуры и спорта

бассейн площадью 145 кв. м зеркала воды;

спортивная площадка общей площадью 1,6 тыс. кв. м.

## Размещение объектов транспортной инфраструктуры

По развитию системы транспортного обслуживания предусмотрены следующие мероприятия:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с дорожной одеждой капитального типа IV категории, общей протяжённостью 10,4 км в границах сельского поселения. Данные дороги предназначены для круглогодичного подъезда к промышленным объектам;

реконструкция главных улиц, общей протяженностью 3,2 км;

реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 1,0 км;

строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 3,4 км;

строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 3,5 км.

## Размещение объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Для развития централизованной системы водоснабжения надлежащего качества и повышения комфортности условий проживания населения п. Светлый предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

проектируемые водопроводные очистные сооружения производительностью 800 м3/сут – 1 объект (зона инженерной инфраструктуры);

проектируемая водопроводная сеть, представленная водоводами диаметром 159 мм - 1,4 км.

проектируемый куст артезианских скважин - 1 объект (зона инженерной инфраструктуры).

### Водоотведение (канализация)

Для обеспечения комбинированной и децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки п. Светлый, предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

проектируемые канализационные очистные сооружения производительностью 700 м3/сут - 1 объект (зона инженерной инфраструктуры);

проектируемая напорная канализационная сеть диаметром 159 мм - 2,0 км.

### Теплоснабжение

Размещение объектов местного значения не предусмотрено.

### Газоснабжение

Для развития централизованной системы газораспределения предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

– проектируемый газорегуляторный пункт   (в зоне инженерной инфраструктуры).

– проектируемый газопровод среднего давления (0,3МПа) диаметром 89 мм, общей протяженностью 2,5 км.

### Электроснабжение

Для развития существующей и создания централизованной системы электроснабжения предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяженностью 2,9 км;

проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 4,8 км;

проектируемые трансформаторные подстанции ТП-10/0,4кВ мощностью 100 - 400 кВА (3 объекта);

реконструируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4кВ мощностью 250 - 400 кВА (3 объекта).

### Связь и информатизация

Для обеспечения системой связи на территориях, планируемых к застройке, 
 предусмотрено размещение следующих объектов:

проектируемое антенно-мачтовое сооружение (в зоне общественно-делового назначения);

– проектируемый кабель канализационной связи, общей протяженностью 1,3 км.

## Мероприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов

Для организации эффективной системы санитарной очистки сельского поселения Светлый предусмотрены следующие мероприятия:

строительство полигона  ТБО - 2 объекта;

строительство скотомогильника типа биотермической ямы.

## Размещение объектов специального назначения

### Объекты ритуального назначения

Размещение объектов ритуального назначения проектом не предусматривается.

### Объекты захоронения бытовых отходов

Для организации эффективной системы санитарной очистки сельского поселения Светлый предусмотрены следующие мероприятия:

строительство полигона  ТБО - 2 объекта;

строительство скотомогильника типа биотермической ямы - 1 объект.

# параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона жилого назначения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | среднеэтажной жилой застройки | 1,2 | 4 эт | 1150 |
| 1.1 | малоэтажной жилой застройки | 16 | 3 эт | 1050 |
| 1.2 | индивидуальной жилой застройкой | 27,3 | 3 эт | 3000 |
|  | объекты местного значения |
|  | Реконструируемая трансформаторная подстанция – 1 объект (п. Светлый) |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 13,5 | 3 эт | 2600 |
|  | объекты местного значения |
|  | МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" на 164 учащихся |
|  | внешкольное учреждение на 40 мест |
|  | бассейн площадью 145 кв. м зеркала воды |
|  | спортивная площадка общей площадью 1,6 тыс. кв. м |
|  | Реконструируемые трансформаторные подстанции – 2 объекта (п. Светлый) |
|  | Проектируемая трансформаторная подстанция – 1 объект (п. Светлый) |
|  | Проектируемое антенно-мачтовое сооружение - 1 объект (п. Светлый) |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 52.9 | 3 эт |  |
| 3.1 | производственная | - | - | - |
| 3.2 | коммунально-складская | 22,8 | 3 эт | 5250 |
| 3.3 | производственная и коммунально-складская | 30,1 | 3 эт | - |
| 4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 44,2 | 3 эт | 600 |
|  | объекты местного значения |
|  | Проектируемые водопроводные очистные сооружения – 1 объект (п. Светлый), 1 пояс зона санитарной охраны – 30 м. |
|  | Проектируемые канализационные очистные сооружения – 1 объект (п. Светлый), санитарно-защитная зона – 150 м. |
|  | Проектируемый куст артезианских скважин – 1 объект (сельское поселение Светлый), 1 пояс зона санитарной охраны – 30 м. |
|  | Проектируемый газорегуляторный пункт – 1 объект (п. Светлый), охранная зона -10 м. |
|  | Проектируемая трансформаторная подстанция – 1 объект (п. Светлый) |
| 5 | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 20,7 | 3 эт | 2500 |
| 6 | Зона акваторий | 836,2 | - | - |
| 7 | Рекреационная зона, в том числе: | 0,8 | - | - |
| 7.1 | озелененных территорий общего пользования | 0,8 | - | - |
| 8 | Сельскохозяйственного использования: | 6,8 | - | - |
| 9 | Специального назначения, в том числе: | 4,8 | - | - |
| 9.1 | ритуального назначения | 0,4 | - | - |
| 10 | Природного ландшафта: | 4000,5 | - | - |
| 11 | Территорий покрытых лесом и кустарником | 6287,6 | - | - |
| 12 | Складирования и захоронения отходов | 4,4 | - | - |
|  | объекты местного значения |
| 12.1 | Проектируемый полигон ТБО – 2 объекта, санитарно-защитная зона -500 м. |
| 12.2 | Проектируемый скотомогильник – биотермическая яма, санитарно-защитная зона -500 м. |
| 13 | Добычи полезных ископаемых | 32,4 | - | - |
| 14 | Зона улично-дорожной сети | 53,5 | - | - |
|  | объекты местного значения |
|  | Проектируемая трансформаторная подстанция – 1 объект (п. Светлый) |