АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2022	№ 646

пгт. Березово

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах сельского поселения Светлый для размещения объекта ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ»

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 06.07.2022 № 960 )

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соглашением от 11.12.2020 № 137/20-с о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Светлый по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2021-2023 годы, учитывая протокол общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений, в целях обеспечения устойчивого развития сельского поселения Светлый:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в границах сельского поселения Светлый для размещения объекта ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава района	П.В. Артеев

(приложение изложено в редакции постановления Администрации                 от 06.07.2022 № 960 )

Приложение

к постановлению Администрации

Березовского района

УТВЕРЖДЕН:

_________________________________________

№ _____________ от «____» __________ 2022 г.

### Заказчик-ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОЕКТУ

«Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ»

### Основная часть Том 1. «Проект планировки территории. Графическая часть»

Заместитель генерального директора по

ремонту и капитальному строительству

ООО «Газпром трансгаз Югорск» Д.В. Вахрушев

Генеральный директор

ООО «РАСТАМ-Экология» Р.Г.Жилин

Тюмень, 2021 год

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

### ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Наименование |
| --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |
| 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |
| 2 | Положение о размещении линейных объектов |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |
| Проект межевания территории |
| 5 | Основная часть |
| 6 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Чертеж красных линий………………………………………………………………4

2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов ..........................................................................................................................................5

3.Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения ..........................................................................................................................................6

# 1. Чертеж красных линий

Проектом не предусмотрен.

2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения отсутствуют

УТВЕРЖДЕН:

_________________________________________

№ _____________ от «____» __________ 2022 г.

# Заказчик-ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОЕКТУ

«Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ»

Основная часть

Том 2. «Положение о размещении линейных объектов»

Заместитель генерального директора по

ремонту и капитальному строительству

ООО «Газпром трансгаз Югорск» ___________Д.В. Вахрушев

Генеральный директор

ООО «РАСТАМ-Экология» Р.Г.Жилин

Тюмень, 2021 год

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Наименование |
| --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |
| 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |
| 2 | Положение о размещении линейных объектов |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |
| Проект межевания территории |
| 5 | Основная часть |
| 6 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения…………………………………………………………………….4

2. Положение о размещении линейных объектов…………………………..……..5

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения……………………………..5

2.2  Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов ..........................................................5

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов…………………………………………………………….6

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения...................................................................................7

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения объектов……………………………..……7

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов .........................................................................................................................................7

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов……………………………..8

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране

окружающей среды……………………………………………………………………………8

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне ..........................................................................................................................................9

# 1. Общие положения

Проект планировки и межевания территории подготовлен ООО «РАСТАМ-Экология».

Разработка проекта планировки и межевания территории требуется в целях проведения кадастровых работ по образованию и разделу земельных участков для размещения объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск», по проекту «Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ» (пункт 1 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ), место расположения: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, р-н Березовский, Пунгинское ЛПУ МГ, Промышленная зона 1.

Основанием для подготовки проекта планировки и межевания территории является Распоряжение Администрации Березовского района ХМАО-Югры            № 22-р от 19.01.2022 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения объекта ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Блок КПГ Пунгинского ЛПУМГ».

Документация подготовлена в соответствии со следующей нормативнотехнической документацией:

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации».

При подготовке проекта межевания территории были использованы следующие материалы:

1. Сведения Единого государственного реестра недвижимости;

2. Градостроительные регламенты использования территории Березовского района (Правила землепользования и застройки)

3. Отчеты по инженерным изысканиям

# 2. Положение о размещении линейных объектов

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

«Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ» предназначен для сжатия природного газа с целью последующей заправки компримированным природным газом автотранспорта, работающего на газомоторном топливе. Блок заводской готовности, изготовленный в соответствии с техническим заданием на поставку полнокомплектного автоматизированного технологического блока компримирования природного газа на АГНКС, утвержденного Членом Правления, начальником Департамента ПАО «Газпром» В.А. Михаленко 24.03.2017. На проектируемом объекте планируется осуществлять заправку легкового, грузового, автобусного, специального транспорта, выполняющего производственные задачи.

Система газоснабжения «Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ» включает в себя подводящий газопровод диаметром 159 мм давлением 5,5 МПа, состоящий из подземного участка и надземного участка.

Газопровод имеет две точки подключения:

Точка подключения Т1 от выходного трубопровода после кранов № 8, № 8а;

Точка подключения Т2 от коллектора DN150 технологического газа на собственные нужды КЦ-1.

Запорная арматура DN150 PN 8,0 МПа (ПК 0+11,60) расположена в месте подключения точки Т1. Запорная арматура DN150 PN 8,0 МПа (ПК’ 0+2,50), затвор обратный DN 150 PN 160 (ПК’ 0+1,25) и продувочная свеча (ПК’ 0+3,50) расположены в месте подключения точки Т2.

Общая протяженность участков газопровода DN150 372,50 м.

Техническая характеристика существующего газопровода:

| категория трубопровода | В |
| --- | --- |
| диаметр и толщина стенки | 159х6мм |
| давление рабочее | 5,5 МПа (56,08 кгс/см2) |
| тип изоляции | пленочная |
| транспортируемая среда | природный газ |

Техническая характеристика проектируемого газопровода:

| категория трубопровода | В |
| --- | --- |
| диаметр и толщина стенки | 159х6мм |
| технические требования | ТУ 14-3Р-113-2010 |
| класс прочности | К48 |
| сталь | 09Г2С |
| коэффициент надежности по материалу | 1,40 |
| давление рабочее | 5,5 МПа (56,08 кгс/см2) |

Глубина заложения газопровода составляет не менее 0,8 м до верхней образующей трубы. Минимальный радиус упругого изгиба трубопровода-60 м.

Трубопровод, подводящий газ к БКПГ, согласно СП 36.13330.2012 относится к категории В.

Техническая характеристика сетей электроснабжения:

установленная мощность Pу=162,11 кВт; расчетная мощность Pр=162,11 кВт; расчетный ток Iр=250,4 А. напряжение питающей сети 380/220 В.

Характеристика системы водоснабжения:

прокладка подземного участка водопровода из стальных водогазопроводных труб диаметром 42.3х3,2 по ГОСТ 3262-75 в ППМ изоляции.

монтаж шарового крана в ППМ изоляции.

Требуемое давление на вводе:

Водопровод хоз.питьевой 0,08 МПа

Водопровод противопожарный 0,1 МПа

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Площадка объекта находится в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Березовском районе, п. Светлый, на территории Пунгинского ЛПУМГ.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Таблица 1

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| № точки | Х | Y |  | № точки | Х | Y |  | № точки | Х | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1158260.66 | 1716168.53 |  | 4 | 1158286.21 | 1716142.24 |  | 7 | 1158268.07 | 1716070.81 |
| 2 | 1158261.78 | 1716156.93 |  | 5 | 1158270.42 | 1716146.28 |  | 8 | 1158266.02 | 1716101.47 |
| 3 | 1158285.39 | 1716151.44 |  | 6 | 1158273.19 | 1716070.40 |  | 9 | 1158264.53 | 1716141.17 |
| № точки | Х | Y |  | № точки | Х | Y |  | № точки | Х | Y |
| 10 | 1158263.33 | 1716141.03 |  | 27 | 1158147.79 | 1716060.67 |  | 44 | 1158040.17 | 1716028.06 |
| 11 | 1158213.04 | 1716134.11 |  | 28 | 1158146.85 | 1716023.85 |  | 45 | 1158039.47 | 1716062.88 |
| 12 | 1158212.64 | 1716138.51 |  | 29 | 1158063.97 | 1716021.95 |  | 46 | 1158026.82 | 1716064.09 |
| 13 | 1158201.20 | 1716137.57 |  | 30 | 1158006.29 | 1716020.30 |  | 47 | 1158026.82 | 1716106.80 |
| 14 | 1158201.57 | 1716133.14 |  | 31 | 1158008.09 | 1715930.11 |  | 48 | 1158046.22 | 1716106.96 |
| 15 | 1158201.29 | 1716129.89 |  | 32 | 1158042.57 | 1715930.59 |  | 49 | 1158045.52 | 1716126.12 |
| 16 | 1158170.00 | 1716126.84 |  | 33 | 1158042.68 | 1715924.59 |  | 50 | 1158067.37 | 1716126.40 |
| 17 | 1158170.12 | 1716125.33 |  | 34 | 1158005.62 | 1715924.26 |  | 51 | 1158066.71 | 1716108.25 |
| 18 | 1158169.17 | 1716125.19 |  | 35 | 1158005.89 | 1715909.84 |  | 52 | 1158073.67 | 1716108.48 |
| 19 | 1158171.19 | 1716108.33 |  | 36 | 1157957.70 | 1715909.35 |  | 53 | 1158073.91 | 1716117.24 |
| 20 | 1158161.19 | 1716108.21 |  | 37 | 1157957.79 | 1715899.23 |  | 54 | 1158144.90 | 1716118.93 |
| 21 | 1158161.05 | 1716102.89 |  | 38 | 1157939.00 | 1715898.13 |  | 55 | 1158146.00 | 1716159.89 |
| 22 | 1158146.97 | 1716101.98 |  | 39 | 1157939.00 | 1715929.23 |  | 56 | 1158241.52 | 1716162.00 |
| 23 | 1158147.69 | 1716069.33 |  | 40 | 1157957.85 | 1715929.23 |  | 57 | 1158131.73 | 1716195.77 |
| 24 | 1158165.92 | 1716069.91 |  | 41 | 1157957.70 | 1715916.35 |  | 58 | 1158131.73 | 1716175.77 |
| 25 | 1158166.15 | 1716062.24 |  | 42 | 1157999.78 | 1715915.81 |  | 59 | 1158081.73 | 1716175.77 |
| 26 | 1158147.76 | 1716063.33 |  | 43 | 1157997.67 | 1716026.64 |  | 60 | 1158081.73 | 1716195.77 |

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция линейных объектов в связи с изменением их местоположения.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения объектов

Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, соответственно предельные параметры разрешенного строительства для проектируемых линейных объектов не подлежат установлению.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В непосредственной близости от строящегося объекта отсутствуют здания и сооружения, на техническое состояние которых могут повлиять строительные и монтажные работы. Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства и объектов капитального строительства, планируемых к строительству, не предусмотрено.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты культурного наследия в зоне размещения проектируемого объекта отсутствуют, следовательно, мероприятия по их сохранению не предусмотрены.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства

До начала производства работ на объекте, в том числе и подготовительных, Подрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение работ. Все работы (подготовительные, основные, демонтажные, монтажные) выполнять при наличии наряда-допуска на производство работ под руководством лица ответственного за безопасное производство работ в охранной зоне, назначенного из числа ИТР подрядной организации.

Подрядная организация до проведения работ оформляет в природоохранных органах все разрешения, согласования, лицензии, необходимые для производства работ по данному объекту.

Уровень загрязнения атмосферы характеризуется объёмом, скоростью выброса, температурой, концентрацией загрязняющих веществ.

В период строительства виды работ воздействия на окружающую среду являются планируемыми, контролируемыми, и их характер, интенсивность, продолжительность определяются проектом организации строительства.

При строительстве, основными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

исключение отрицательных воздействий на окружающую природную среду в ходе строительных работ;

предотвращение возможных нарушений природоохранного  законодательства России в процессе строительства;

исключение применения в процессе строительства веществ и строительных материалов, не имеющих сертификатов качества России;

постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

неприменение в процессе строительства технологий и веществ, при которых могут выделяться вещества первого класса опасности или канцерогенных веществ, и прекращение использования оборудования, выбросы которого значительно превышают нормативно-допустимые;

запрещение разведения костров и сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживших свой срок автопокрышек, а также сгораемых отходов.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации

Эксплуатирующая организация отслеживает технологический процесс БКПГ, целостность трубопроводов, осуществляя контроль оборудования.

При эксплуатации БКПГ должны осуществляться:

регулярный контроль за работой вентиляционного оборудования;

технический осмотр оборудования, согласно графиков осмотра и контроля.

Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных земель или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

Для снижения воздействия на поверхность земель в период проведения работ проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, которые позволят значительно снизить воздействие на почвенный покров, и обеспечат минимальные нарушения ландшафтных условий.

К мероприятиям настоящего раздела относятся:

обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительные работы;

инженерная подготовка территории;

планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения

направления естественного поверхностного стока воды;

размещение отвалов грунта в пределах границ отвода;

установка на ремонтной площадке строительных контейнеров для сбора бытовых и производственных отходов;

своевременный сбор и вывоз отходов для исключения загрязнения

территории;

запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и монтажных средств;

применение строительных материалов, имеющих сертификаты качества;

благоустройство территории.

Снижению воздействия на земельные ресурсы способствует также выбор оптимальных, конструктивных и технологических решений, повышение культуры производства строительных работ.

Территория строительства БКПГ относится к землям промышленности поэтому основным мероприятием по охране земельных ресурсов является восстановление территории с устройством тротуаров и внутриплощадочных проездов, с сохранением всех существующих на площадке уклонов, с учетом требований пожарной безопасности.

По окончанию строительных работ, земли краткосрочной аренды подлежат рекультивации, в соответствии с материалами проекта

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

При обращении с отходами должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила. Основными направлениями ликвидации и переработки твердых отходов является повторное использование и переработка.

При строительстве БКПГ строго соблюдается технология, и предусматриваются меры по исключению захламления зоны производства работ, заключающиеся, главным образом, в своевременном сборе и вывозе отходов и мусора, места временного накопления отходов организуются на площадке с водонепроницаемым покрытием, что предотвращает загрязнение почвы.

Отходы, образующиеся в процессе строительства, подлежат временному накоплению на территории строительной площадки для дальнейшей передачи на захоронение либо утилизацию спецпредприятиям в зависимости от вида отхода. Подрядная организация самостоятельно заключает договора на размещение и утилизацию отходов с лицензированными спецпредприятиями, либо пользуется существующими договорами.

Лица, которые допущены к обращению с отходами I-IV класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Порядок учета в области обращения с отходами устанавливают федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией; порядок статистического учета в области обращения с отходами-федеральный орган исполнительной власти в области статистического учета.

Всё демонтированное оборудование, трубы необходимо складировать на временной приобъектной площадке и вывозить грузовым автотранспортом на технологические площадки ЛПУМГ по мере комплектования рейса.

Временное накопление отходов до отправки их на переработку или для захоронения, осуществляется на территории производства работ. Необходимо осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам опасности для обеспечения их использования в качестве вторичного сырья. Предельное количество единовременного накопления отходов, а также способы их временного хранения, определяются исходя из требований экологической безопасности, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей.

Способы временного накопления и хранения отходов определяются классом опасности отходов.

Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для постоянного размещения или утилизации отходов производства и потребления, определяется исходя из следующих факторов:

периодичности накопления отходов, вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимости при хранении и транспортировки;

наличия и грузоподъемности транспортных средств, для перевозки различных видов отходов;

наличия, площади и вместимости площадки, ёмкости или контейнера для временного хранения отходов.

Исходя из всех вышеперечисленных факторов, условия накопления и периодичность вывоза основных отходов по их видам следующая:

лом черных металлов временно накапливается на открытой площадке навалом, затем по мере накопления передается на переработку;

строительные отходы, разрешенные к совместному складированию, собираются в специальные контейнеры и по мере их заполнения вывозятся на полигон ТБО по договору;

твердые коммунальные отходы подлежат временному накоплению отдельно от строительных и передаче по договору региональному оператору по обращению с ТКО ООО «Югра-Экология».

В период эксплуатации объекта отходы отработанных масел и светодиодных светильников подлежат передачи на утилизацию; ТКО-передаются региональному оператору ООО «Югра-Экология»; остальные отходы могут быть переданы на полигон ТБО, либо удалены в соответствии с порядком движения отходов, действующим в эксплуатирующей организации. Для заключения договора на размещение отходов рекомендуется лицензированная организация ‒ МУП «Югорскэнергогаз» г.Югорск, ХМАО.

Мероприятия по охране недр

По данным Департамента по недропользованию по уральскому федеральному округу расположение объекта строительства предусматривается вне разведанных запасов полезных ископаемых и не приведет к ухудшению состояния недр и условий их эксплуатации.

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:

соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

обеспечение полноты геологического изучения, рационального

комплексного использования и охраны недр;

проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недр.

В целях охраны недр проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:

благоустройство территории;

своевременный сбор и утилизация отходов;

отсутствие сброса сточных вод на поверхность земли.

Проектной документацией для целей строительства объекта предусмотрено использование общераспространенных полезных ископаемых (песка) в процессе производства работ.

Мероприятия по охране объекта растительного и животного мира и среды их обитания

Проектируемый Блок КПГ находится на землях промышленности, территория ограждена забором, вследствие чего воздействие на животный и растительный мир носит незначительный характер. На территории объекта не выявлено объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, в связи с чем разработка мероприятий по охране объектов растительного и животного мира не требуется.

Для снижения отрицательного воздействия при строительстве по территории краткосрочной арены на местообитания животных и фауну в целом необходимо соблюдение следующих условий:

обязательное соблюдение границ территории, запрет на несанкционированное передвижение техники, особенно вездеходной, а также работников предприятия вне коридора строящихся коммуникаций и полосы отвода;

оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

для предотвращения гибели птиц от прикосновения к проводам при использовании ими опор ВЛ в качестве присады, использование при строительстве воздушных линий электропередачи стальных опор, имеющих подвески, обеспечивающие расстояние от проводов до плоскости присады птиц не менее 50 см;

строительные процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких животных;

использование средств связи, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду;

установка оборудования для снижения шума и вибрации на виброизолирующих основаниях в специальных помещениях с необходимой звукоизоляцией;

Виды воздействия на животный мир объединены в следующие группы:

отчуждение и механическая трансформация земель. Действие на животный мир прямое (как препятствие) и косвенное-средообразующее-изменение питания и местообитания;

шум и вибрация. Прямое воздействие-сильные шумы и вибрация действуют непосредственно, слабые-угнетающе, с кумулятивным эффектом. Косвенное воздействие-нарушение поведенческих реакций;

химическое загрязнение. Прямое воздействие-непосредственная гибель животных наблюдается в аварийных ситуациях. Косвенное воздействие-ухудшение качества пищевых организмов.

При строительстве БКПГ, изменение условий местообитания животных может быть обусловлено работой техники и строительных механизмов, присутствием людей, создающие шум, отпугивающий животных от места проведения работ.

Следует отметить, что строительная техника будет работать периодически и не вся одновременно. Характер ее работы будет определяться спецификой проведения ремонтных работ. Все эти факторы будут обеспечивать хорошие условия для рассеивания содержащихся в выбросах загрязняющих веществ и снижения акустического воздействия.

Мероприятия по охране растительного мира

Для защиты от пожара запрещено использование неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств.

Доставка строительных материалов осуществляется по существующим подъездным дорогам.

При разработке технологических решений и мер по охране природы учтены все виды воздействия на растительный покров при проведении строительных работ. Для сокращения объема механических нарушений на отводимой территории разработан комплекс природоохранных мероприятий.

Поскольку большое значение имеет технологическая культура и культура поведения людей, предусмотрен специальный инструктаж персонала и ответственность руководителей работ. Предусмотрены меры по исключению вне технологических нарушений.

Минимизация загрязнений обеспечивается локализацией деятельности в пределах отведенной территории.

Мероприятия по охране животного мира в период производства работ

Возможность минимизации негативного воздействия на животный мир в период производства работ определяется следующим комплексом мероприятий:

техника должна перемещаться только по специально отведенным дорогам;

не оставлять не закопанными ямы под столбы или котлованы под заслонки на длительное время во избежание попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих;

в целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается выжигание растительности.

Мероприятия по охране растительного мира в период эксплуатации

В период эксплуатации проектируемый объект не оказывает воздействия на растительный мир.

После завершения строительства объекта запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и не засыпанные участки траншей. После окончания работ кормовые запасы будут восстановлены, животные вернутся на прежние места обитания.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных  ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона

Технологический процесс, при эксплуатации БКПГ, допускает возможность выбросов загрязняющих веществ (природный газ) в атмосферу при плановых ремонтах и технических освидетельствованиях сосудов, работающих под давлением (сепаратор, аккумуляторы). В соответствии с технологическим регламентом залповые выбросы от технологического оборудования одновременно не производятся. Аварийные выбросы не нормируются.

Для предупреждения и своевременной ликвидации аварийных выбросов (утечек) предусмотрен систематический контроль герметичности оборудования, арматуры, уплотнений, сварных и фланцевых соединений, контроль загазованности. Обнаруженные утечки природного газа обслуживающим персоналом немедленно устраняются.

Блок КПГ оснащен блоком входных кранов (БВК), предназначенных для ручного и(или) автоматического аварийного отключения подачи газа из магистрали. В состав БВК входят краны для автоматического и(или) ручного сброса газа, в случае аварийных и нештатных ситуаций.

В целях минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций основными проектными решениями являются:

автоматическое (при срабатывании датчиков систем контроля загазованности и противопожарной защиты) и дистанционное (из операторной) задействование систем противоаварийной защиты;

при нарушении технологических режимов (в аварийных ситуациях) системой автоматики обеспечивается отключение компрессорных установок и прекращение подачи природного газа;

применение системы автономного пожаротушения;

предохранительные клапаны, установленные на аккумуляторах газа и участках трубопроводов в которые производится сброс газа высокого давления, перекрываемых с обеих сторон запорной арматурой;

установка запорной арматуры, позволяющей дистанционно (из операторной) и автоматически, перекрывать входной трубопровод;

оснащение измерительными приборами, обеспечивающими возможность контроля параметров технологического процесса;

применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении, устанавливаемого во взрывоопасных зонах.

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов

В настоящем разделе изложены предусмотренные проектной документацией технические решения, мероприятия и ограничения, обеспечивающие экологическую безопасность и снижение техногенного воздействия на состояние поверхностных вод при строительстве.

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются:

неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные воды;

поверхностный сток с промплощадок;

фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей, трубопроводов и других сооружений;

аварийные сбросы и проливы сточных вод на сооружениях промышленных объектах;

места хранения продукции и отходов производства;

передвижение техники;

свалки коммунальных и бытовых отходов.

Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод района размещения проектируемого объекта и рационального использования водных ресурсов, настоящим подразделом определяются режим водопотребления и водоотведения объекта, режим и места их отведения, составлен водный баланс предприятия. Объем водопотребления и водоотведения определен в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.

Вблизи участка работ поверхностные воды отсутствуют.

Водопотребление и водоотведение промышленного объекта

Источником хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения БКПГ является существующая сеть площадки КС.

Для усиления существующей системы сбора дождевых и талых вод предусмотрено устройство лотков и пескоуловителя на пониженном участке площадки с последующим отводом в емкость накопления. Принимаем типовую емкость объемом 15 м3.

Хозяйственно-бытовая канализация предусматривает отвод стоков от блок-бокса операторной в существующую сеть канализации.

Ливневая канализация предусматривает сбор ливневых и талых вод и их отвод в проектируемую накопительную емкость.

Отвод стоков предусмотрен без устройства очистки. Стоки поступают в лотки за счет спланированного уклона площадки, далее самотеком в пескоуловитель. После пескоуловителя стоки поступают в накопительную емкость через поворотный колодец. Опорожнение емкости происходит через смотровой колодец силами и спецтехникой Пунгинского ЛПУМГ.

Мероприятия по предупреждению загрязнения и истощения поверхностных и подземных вод

К мероприятиям по предупреждению истощения и загрязнения подземных вод относятся:

экономное и рациональное использование водных ресурсов;

строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

наличие локальных очистных сооружений для поверхностных сточных вод;

отвод загрязненного поверхностного стока с территории промплощадки на очистные сооружения;

предотвращение загрязнения подземных вод отходами производства.

складирование мусора и отходов в специальные контейнеры;

своевременный вывоз отходов производства и потребления.

Мероприятия, предусмотренные проектной документацией в целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период строительства и направленные на повышение надежности оборудования:

соблюдение требований, предусмотренных Водным Кодексом Российской Федерации;

планировка строительной полосы после окончания работ для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод;

соблюдение необходимых противопожарных разрывов;

применение строительных материалов, имеющих сертификат качества;

проезд строительной техники в пределах зоны производства работ;

дренажи всех технологических аппаратов осуществляются в специальную емкость сбора конденсата, т.е. попадание жидкости на земную поверхность исключено;

конденсат, образующийся при регенерации адсорбента, представляет собой практически чистую воду с небольшим количеством растворенного природного газа. Конденсат вывозится на очистные сооружения компрессорной станции в переносных емкостях;

ремонт и мойка строительной техник осуществляется на специализированных предприятиях.

При выполнении мероприятий, воздействие на водную среду будет минимальным.

Выполнение требований природоохранного законодательства, принятие надлежащих мер по защите подземных вод от возможного загрязнения, предотвратят нанесение угрожающего ущерба водным ресурсам территории и обеспечат безопасность строительства и эксплуатации БКПГ.

Мероприятия по охране подземных вод

Обязательными требованиями при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта являются строгое соблюдение режима зон санитарной охраны водозаборных участков Пунгинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», установленного приказом Депнедра и природных ресурсов Югры от 30 марта 2018 № 571-п и мероприятий для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов на ЗСО II, III поясов, предусмотренных экспертным заключением ООО «Центр медицины труда», а именно:

на объектах, попадающим в пределы III пояса ЗСО использующих ГСМ и химические вещества, усилить контроль за использованием и утилизацией нефтепродуктов;

не допускать утечек и проливов нефтепродуктов на поверхность, в случае обнаружения утечек и разливов принять немедленные меры по их устранению, загрязненный грунт собрать и утилизировать на специальных хламохранилищах;

выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории;

Не допускается:

применение удобрений и ядохимикатов;

размещение объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В целях охраны подземных вод настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

оборудование блок-бокса операторной системой отвода хозяйственно-бытовых стоков в существующую сеть канализации,

оборудование площадки размещения блока КПГ твердым водонепроницаемым покрытием;

организация отвода и сбора ливневых и талых вод с территории размещения блока КПГ с устройством пескоуловителя на пониженном участке площадки с последующим отводом в накопительную емкость и вывозом на КОС.

По сведениям, предоставленным Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, п.3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в части согласования строительства в пределах второго, третьего пояса ЗСО источников питьевого водоснабжения с территориальными органами Роспотребнадзора применению не подлежит.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Наиболее существенное воздействие на окружающую среду оказывается при аварийных ситуациях. Возможны аварии по следующим причинам:

износ оборудования;

ошибки в проекте станции;

причины природного характера (ураган, удар молнии);

неосторожность посторонних лиц (например, водителей);

дефекты оборудования заводского характера;

ошибки персонала, которые они допускают из-за недостаточной компетенции и по невнимательности;

некачественная диагностика оборудования;

несвоевременный ремонт.

Для предупреждения и своевременной ликвидации аварийных выбросов (утечек) предусмотрен систематический контроль герметичности оборудования, арматуры, уплотнений, сварных и фланцевых соединений, контроль загазованности.

Обнаруженные утечки природного газа обслуживающим персоналом немедленно устраняются.

При нарушении технологических режимов (в аварийных ситуациях) системой автоматики обеспечивается отключение компрессорных установок и прекращение подачи природного газа.

Содержание мероприятий по контролю в периоды неблагоприятных метеорологических условий или аварийных воздействий на окружающую среду определяется в оперативном порядке непосредственно после получения уведомления о характере и масштабах НМУ или аварийной ситуации и зависит от тяжести ситуации.

Пожарная безопасность объекта в процессе строительства должна обеспечиваться:

системой предотвращения пожара, в которую входит исключение условий образования горючей среды, исключение условий образования в горючей среде источников зажигания;

системой противопожарной защиты, которая включает в себя защиту людей от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия.

Каждый работающий должен быть проинструктирован до начала работы об общих мерах пожарной безопасности, проводимых на объекте капитального строительства, личном и общем поведении при соблюдении противопожарного режима, а также обучен пользованию простейшими средствами пожаротушения.

Для обеспечения пожарной безопасности объекта должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

наличие у въезда на строительную площадку плана пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения, связи;

соответствие расположения производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства стройгенплану;

обеспечение основных объектов и временных сооружений первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), расположенными на видных и доступных местах;

возможность эвакуации людей на прилегающую территорию;

предотвращение распространения пожара на рядом расположенные здания и сооружения;

применение электрооборудования соответствующего взрывоопасным и пожароопасным зонам с учётом и в соответствии с требованиями ПУЭ;

применение системы заземления и молниезащиты;

наличие освещения строительной площадки в темное время суток;

наличие средств связи для вызова пожарных частей, доступ к которым на территории строительства обеспечен в любое время суток. Около телефона (радиостанции) необходимо вывесить табличку о порядке вызова пожарной охраны, памятку о действиях работающих на случай пожара;

производство сварочных работ на расстоянии не ближе 5 м от горючих веществ, газов и жидкостей;

запрет курения в местах хранения и применения горючих веществ и материалов, а также в бытовых помещениях, разрешается только в специально отведенных местах, имеющих надпись «Место для курения», обеспеченных средствами пожаротушения, урнами, бочкой с водой;

запрет загромождения подъездов, а также подступов к пожарному инвентарю, оборудованию, гидрантам и средствам связи;

запрет разведения костров на территории строительства.

УТВЕРЖДЕН:

_________________________________________

№ _____________ от «____» __________ 2022 г.

Заказчик-ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОЕКТУ

«Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ»

Материалы по обоснованию проекта планировки территории Том 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»

Заместитель генерального директора по

ремонту и капитальному строительству

ООО «Газпром трансгаз Югорск» _____________Д.В. Вахрушев

Генеральный директор

ООО «РАСТАМ-Экология» Р.Г.Жилин

Тюмень, 2021 год

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Наименование |
| --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |
| 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |
| 2 | Положение о размещении линейных объектов |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |
| Проект межевания территории |
| 5 | Основная часть |
| 6 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов).......................................................................................................4

2.Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории………………………………………………………………………………………5

3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта .........................................................................................................................................6

4. Схема границ территорий объектов культурного наследия .........................................................................................................................................6

5.Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств………………………………………..7

6. Схема конструктивных и планировочных решений…………………………….8

3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта проектом не предусмотрена в связи с тем, что проектируемая подъездная дорога является некатегорийной, отсутсвуют линии внутриквартальных проездов и проходов, остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, объекты транспортной инфраструктуры, хозяйственные проезды и скотопрогоны, основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, направления движения наземного общественного пассажирского транспорта.

# 4. Схема границ территорий объектов культурного наследия

Схема не разрабатывается в связи с отсутствием объектов культурного наследия

УТВЕРЖДЕН:

_________________________________________

№ _____________ от «____» __________ 2022 г.

# Заказчик-ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОЕКТУ

«Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ»

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Том 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

# Пояснительная записка»

Заместитель генерального директора по

ремонту и капитальному строительству

ООО «Газпром трансгаз Югорск» __________Д.В. Вахрушев

Генеральный директор

ООО «РАСТАМ-Экология» Р.Г.Жилин

Тюмень, 2021 год

# СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Наименование |
| --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |
| 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |
| 2 | Положение о размещении линейных объектов |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |
| Проект межевания территории |
| 5 | Основная часть |
| 6 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории……………………………..4

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов…………………………………………………………………………….9

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их положения ....................................................................................................................10

4.Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов………………………………………….10

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории....................................................................................................................11

6. Ведомость пересечения с дорогами……………………………………………..12

7.Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории……………………………………………………………………..12

8.Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами……………………………………………….12

Приложение А…………………………………………..………………………………13

Приложение Б………………………………………...………………………………...17

Приложение В………………………………………………………………..…………18

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Участок изысканий находится на территории Березовского района. Ближайший населенный пункт-п. Светлый. Поселок Светлый расположен в юго-восточной части Березовского района и является административным центром сельского поселения Светлый Березовского района. С восточной стороны поселок ограничен озерами АйМухынгтув и Ун-Мухынтув, с юго-западной-старицей реки Пунга, с других сторон-заболоченными территориями. Территория поселка составляет 596 га. Население поселка на 01.01.2011 года составило 1453 человека. Основные внешние транспортные связи осуществляются воздушным путем. В северо-западной части сельского поселения расположены территории производственных и коммунально-складских зон, а также зона добычи полезных ископаемых. Южнее поселка Светлый расположен карьер № 1 МГ Игрим-Серов-Н.Тагил.

Климатические условия

Рассматриваемая территория находится в северной строительно-климатической зоне с суровыми условиями и относится к климатическому району строительства 1Д по СП 131.13330.2012.

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее климатические особенности. Над территорией осуществляется меридиональная форма циркуляции, вследствие которой периодически происходит смена диаметрально противоположных воздушных масс, и отмечаются существенные нарушения в распределении давления. Зимой над территорией распространяется область повышенного давления в виде отрога сибирского антициклона. Летом бассейн находится под воздействием области пониженного давления.

Таким образом, над рассматриваемой территорией, как летом, так и зимой преобладают континентальные воздушные массы, что ведет к повышению температуры воздуха летом и понижению ее зимой. Рассматриваемая территория отличается суровой и продолжительной зимой с сильными ветрами и коротким жарким летом. Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры воздуха. Весна и начало лета засушливые.

Зима холодная, продолжительная (8 месяцев). Лето короткое, средней продолжительности (2,5-2,9 месяца), умеренно прохладное с коротким безморозным периодом, сильными заморозками. Весна, в связи с продолжительным и морозным предвесеньем, поздняя и холодная. В среднем этот сезон устанавливается в середине мая. Температура воздуха нарастает медленно, зачастую с резким понижением температуры.

Лето, умеренно прохладное, устанавливается в середине июня. Наиболее теплый месяц-июль. Осень наступает в середине сентября. Продолжительность этого сезона-15-20 дней.

Климатическая характеристика района работ принята по метеостанциям Октябрьское и Игрим.

Геоморфология и рельеф

Рельеф Северо-Сосьвинской возвышенной ландшафтной провинции, в пределах которой расположено сельское поселение, формируют террасированные заболоченные равнины. Надпойменная терраса образует междуречье Северной Сосьвы и Вогулки и водораздел Малой и Северной Сосьвы с Обью.

Первая надпойменная терраса протягивается вдоль левобережья Малой Сосьвы узкой (4 км) полосой. Высокий ее уровень (18-22 м) покрыт заболоченными лесами, нижний (16-18 м) занят сфагновыми болотами с редким сосновым древостоем по слабовыраженным грядам.

Территория сельского поселения расположена на южном и восточном берегах озера Ун-Мухынтув. Вблизи поселка, с западной стороны протекает река Пунга. Со всех сторон к поселку примыкают заболоченные участки.

Рельеф сельского поселения спокойный. Абсолютные отметки меняются от 18,33 до 21,56. Уклон от 0 до 10%.

Территория сложена голоцен-позднеплейстоценовыми отложениями, преобладает аллювий первой надпойменной террасы мощностью 5-20 метров.

Грунты сильнопучинистые и чрезмернопучинистые, среднеагрессивные по содержанию углекислоты к бетону, нормальной водопроницаемости с прослойками и линзами из глины. Встречаются отдельные участки вечномерзлых маломощных торфяных грунтов.

Пригодной для строительного освоения является большая часть территории. В тоже время около 11 % территории поселка-заболоченные и подтопляемые участки, требующие дополнительных мероприятий по осушению. Часть территорий поселка занята хвойными (кедр, сосна) лесами. В связи с чем, строительное освоение этих земель является ограниченным.

Гидрологические условия

На рассматриваемой территории имеется относительно крупный водозабор Светланов-ский. Кроме того, существует большое количество одиночных водозаборов. Рассматриваемый район относится к категории надежно обеспеченного ресурсами подземных вод.

Условно защищенным от загрязнения водоносным комплексом является плиоценчетвертичный водоносный комплекс. Оценка перспективных эксплуатационных ресурсов подземных вод показала, что их величина многократно превышает потребность в воде хозяйственно-питьевого назначения. При площадном распространении продуктивных водоносных комплексов это определяет потребность как существующих, так и потенциальных водопотребителей.

В большинстве случаев качество подземных вод не соответствует питьевым стандартам из-за повышенных (относительно ПДК) содержаний железа, марганца, ионааммония, высокой окисляемости, дефицита фтора.

Грунтовые воды обнаружены на отметках 7,5-8,5 м от поверхности земли, с возможным подъемом во время паводка на 0,00-2,50 м.

Растительный покров

Согласно зонально-провинциальному делению растительного покрова ЗападноСибирской равнины территория исследования расположена в пределах бореальной (таежной) геоботанической зоны, Зауральской геоботанической провинции, в подзоне средней тайги.

Подзона средней тайги характеризуется преобладанием темнохвойных и сосновых лесов и производных сообществ на их месте. От северотаежных типов эти леса отличаются более высокой продуктивностью (IV класс бонитета), большей высотой древостоя (17-20м) и сомкнутостью (0,6-0,7), а также возрастанием роли таежного мелкотравья и зеленых мхов в составе нижних ярусов леса.

Среднетаежная подзона делится на две подзональные полосы. Северная представляет собой переход от северной тайги и отличается распространением в плакорных условиях коренных сообществ елово-кедровых лесов с участием лиственницы, с кустарничково-зеленомошным покровом, в котором ведущую роль играют Vaccinium murtillus, V. vitis-idaea, Linnaea borealis и бореальные виды зеленых мхов Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens. Для южной полосы среднетаежной подзоны характерны елово-кедровые с пихтой мелкотравно-бруснично-зеленомошные леса. Они имеют более высокий класс бонитета (III-IV), достигают высоты 20-22м с диаметром стволов 30-50см.

В напочвенном покрове этих лесов возрастает роль таежного мелкотравья (Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, Orthilia secunda и др.).

Во флористическом отношении территория исследования относится к ЗападноСибирской провинции Циркумбореальной области Бореального подцарства Голарктического царства.

Для бореальных флор характерно выраженное преобладание представителей семейств астровых (Asteraceae), осоковых (Cyperaceae), злаковых (Poaceae), а также значительное участие ивовых (Salicaceae), розоцветных (Rosaceae), лютиковых (Ranunculaceae), гвоздичных (Caryophyllaceae).

В целом видовой состав сосудистых растений средней тайги относительно бедный. Наибольшее распространение получила обширная группа собственно бореальных видов, имеющих широкий экологический ареал: Vaccinium murtillus, V. vitis-idaea, Linnaea borealis, Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium oxycoccus; из таежного мелкотравья обычны майник двулистный, седмичник европейский, кислица, грушанка круглолистная и другие. На болотах встречается гипоарктический вид — Betula nana, в поймах рек и по ложбинам стока — Filipendula ulmaria, Aconitum septentrionale, Cacalia hastata.

Согласно схеме геоботанического районирования, территория исследования относится к Зауральской провинции сосновых и темнохвойных лесов, с большим участием еловых лесов и олиготрофных сфагновых болот, Белогорскому округу темнохвойных и лиственничных лесов.

Согласно карте растительности ХМАО территория проведения ИЭИ относится к области распространения елово-кедровых с лиственницей кустарничково-зеленомошных лесов в сочетании с кустарничково-сфагновыми олиготрофными болотами.

Животный мир

Согласно схеме зоогеографического районирования Тюменской области район работ относится к Сосьвинской провинции средней тайги.

Облик животного мира на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры складывался, прежде всего, под влиянием климатических факторов, из которых определяющими являются температурный режим и влажность, формирующие характер растительных сообществ. Немаловажное значение на сообщества животных оказывают длительность неблагоприятного периода года и глубина снежного покрова, которые определяют возможность перемещения и поиска кормов в зимние время. На видовой состав, численность, характер и плотность расселения наложило свой отпечаток и хозяйственное освоение территории.

Основным показателем, характеризующим население животного мира, является видовое разнообразие. Территория района по видовому разнообразию является весьма неоднородной.

Фауна ХМАО‐Югра в целом насчитывает несколько тысяч видов беспозвоночных и около 370 видов позвоночных животных. Общий уровень биологического разнообразия фауны может быть оценен как средний. Наибольший вклад в суммарное обилие и разнообразие животных вносят беспозвоночные. Из позвоночных по разнообразию лидируют птицы (256 видов), что является закономерным для биома тайги.

Беспозвоночные. Беспозвоночные животные служат массовым кормом для большинства птиц в гнездовой период. Состав беспозвоночных характерен для средней тайги.

Основу почвенной фауны составляют нематоды, панцирные клещи и колемболы. Поч-венная мезофауна представлена насекомыми и паукообразными, численность которых макси-мальна в лесах и поймах, а на болотах значительно ниже.

Беспозвоночные выполняют большую средообразующую работу: перерабатывают живые и отмершие растения, ускоряя круговорот элементов; поедают друг друга и служат кормом рыбам, птицам и зверям; перемешивают почву и ил; переносят пыльцу, инфекции, паразитов; питаются соками растений и кровью животных и т. д.

Фауна позвоночных. Состав фауны позвоночных тайги богат по числу видов. Фауна наземных позвоночных представлена амфибиями, рептилиями, птицами и млекопитающими.

Из амфибий обитают сибирский углозуб, остромордая и сибирская лягушки, также встречается серая жаба, возможно встречается травяная лягушка.

Рептилии могут быть представлены-живородящей ящерицей, обыкновенной гадюкой, также возможно обитание обыкновенного ужа и ящерицы прыткой.

В данном районе установлено постоянное или временное пребывание 183 видов птиц, из которых 130 гнездящихся, 34 оседлых и 19 пролетных. Все отмеченные виды птиц подразделяются на 3 фаунистических комплекса, при этом большинство видов относятся к транспалеарктам (широко распространенным) и сибирским видам, только 3 вида относятся к европейским.

По характеру пребывания птицы подразделяются на гнездящихся, оседлых, пролетных и кочующих. Численность и видовой состав птиц в течение года существенно меняется. По при-уроченности к естественным местообитаниям гнездящиеся виды подразделяются на следующие экологические группы: лесные, опушечные, водные, околоводные и синантропные. Гнездящиеся и оседлые виды относятся к 14 отрядам, из которых наиболее широко представлены воробьинообразные (84 вида), гусеобразные (19) и ржанкообразные (26 видов). Остальные отряды представлены одним или несколькими видами.

Летнее население птиц представлено следующими видами: московка, свиристель, снегирь, кедровка, перепелятник, сарыч, черныш, речная крачка, глухарь, серый сорокопут, бело-бровик, весничка, синехвостка, зарянка, чечевица, вьюрок, кукша, черный коршун.

Зимнее население птиц представлено следующими видами: пухляк, сероголовая гаичка, московка, поползень, рябчик, большой пестрый дятел, чечетка, глухарь, тетерев.

Основу фауны данной территории составляют животные таежного комплекса. Отмечено обитание 30-35 видов, среди которых преобладают грызуны и хищные. Из хищных наиболее широко представлено семейство куньих: соболь, горностай, ласка, колонок, выдра, барсук, росомаха.

Летнее распространение млекопитающих: обыкновенная белка, азиатский бурундук, красная полевка, росомаха, мышь-малютка, европейский крот, крошечная бурозубка, соболь, американская и европейская норки, лесная мышовка, сибирская косуля.

Средняя тайга является местом обитания большого количества охотничьих животных. В пределах рассматриваемого района могут обитать 16 видов таких животных. Это-ондатра, белка обыкновенная, заяц-беляк, соболь, лось и др.

Пресмыкающиеся и земноводные. Особое место среди многочисленных представителей наземной фауны позвоночных занимают животные двух классов-амфибии и рептилии. Они являются экзотермными животными и интенсивность всех их жизненных процессов очень сильно зависит от температуры окружающей среды. Следовательно, возможность расселения этих видов определяют прежде всего климатические условия.

Эти животные используют водоемы как места для размножения, но неполовозрелые особи могут обитать и вдали от воды. Питаются они наземной пищей-пауками, дождевыми червями, жуками, гусеницами. Сами же служат пищей для других плотоядных животных. Зимой эти животные впадают в спячку: при понижении температуры до минус 2-3 ºС, гликоген в печени преобразуется в глицерин, препятствующий замерзанию тканей, и таким образом, животные могут успешно зимовать. Пробуждаются от спячки сразу после таяния снега.

В исследуемом районе могут обитать следующие виды: сибирский углозуб, серая жаба, травяная лягушка, остромордая лягушка, живородящая ящерица, обыкновенная гадюка

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

При выборе местоположения трасс и планировочной организации земельных участков учитывалась существующая и планировочная застройка прилегающих территорий и проездов. Проектом предусмотрено обеспечение возможности пожарного проезда и подъезда ко всем зданиям и сооружениям на территории объекта. Основные планировочные решения соответствуют функциональному назначению и градостроительным требованиям.

Границы зоны планируемого размещения объектов установлены в соответствие с нормативными требованиями:

- СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» (с изменениями и дополнениями);

- СП 36.13330.2012 СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (с изменениями и дополнениями);

- СП 34.13330.2012 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» (с изменениями и дополнениями);

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» (с изменениями и дополнениями).

Территория проектирования расположена в границах кадастровых кварталов 86:05:0326005, 86:05:0207004. Общая площадь зоны планируемого размещения линейных объектов 1,8779 га.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их положения

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция линейных объектов в связи с изменением их положения

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, соответственно предельные параметры разрешенного строительства для проектируемых линейных объектов не подлежат установлению.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Ведомость пересечения с подземными коммуникациями

| № | Положение пересечения |  | Данные о пересекаемых коммуникациях и пересечениях |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК+ | Наименование | Техническое состояние | Диаметр или сечение, мм | Владелец |
|  |  |  | Трасса газпровода 1 |
| 1 | 0+6.6 | Каб. связи | действ. |  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 2 | 0+13.4 | Газопровод | действ. | 1020 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 3 | 0+45.6 | Каб. связи | недейств. |  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 4 | 0+63.2 | Газопровод | проект. | 159 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 5 | 0+78.0 | Каб. связи | действ. |  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 6 | 1+61.0 | Низконапорный водовод | действ. | 133 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 7 | 1+71.3 | Каб. связи | действ. |  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 8 | 2+80.9 | Кабель | проект. |  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 9 | 3+20.5 | Каб. связи | проект. |  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
|  |  |  | Трасса газопровода 2 |
| 1 | 0+1.0 | Низконапорный водовод | действ. | 133 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |

Ведомость пересечения с надземными коммуникациями

| № | Положение по трассе | Наименование, напряжение, направление | № опор, тип и расстояние от оси трассы | Примечание: владелец, ТУ, согласования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК+ |  | левая опора | правая опора | Расст.,м |  |
|  |  |  | № | тип | h н.пр. | Расст.,м | № | тип | hн.пр. | Расст.,м |  |  |
| Трасса газопровода 1 |
| 1 | 0+5.1 | кабель связи в лотке по мет.забору с колючей проволокой 2.7 м Эстакада |  | бетонная | 2.70 | 12.91 |  | бетонная | 2.70 | 0.52 | 18.26 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| Трасса газопровода 2 |
| 1 | 0+38.5 | Эстакада |  | бетонная | 0.20 | 2.24 |  | бетонная | 0.20 | 0.52 |  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |

Ведомость пересечения с дорогами

| № | Положение пересечения | Наименование дороги, место пересечения (км дороги) | Категория дороги | Вид покрытия | Ширина проезжей части, м | Угол пересечения, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало ПК+ | конец ПК+ |  |  |  |  |  |
|  | Трасса газопровода 1 |  |  |
| 1 | 0+56.1 | 0+57.5 | а/д | без кат. | цемент | 1.40 | 89° |
| 2 | 3+10.1 | 3+13.7 | а/д | без кат. | цемент | 3.50 | 67° |
|  | Трасса газопровода 2 |  |  |
| 1 | +2.8 | 0+6.8 | а/д | без кат. | цемент | 3.93 | 88° |

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Пересечения с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами отсутствуют.

# Приложение А

## Распоряжение № 22-р от 19.01.2022

## О подготовке проекта планировке территории

## и проекта межевания территории для

## размещения объекта ООО

## «Газпром трансгаз Югорск»

## «Блок КПГ Пунгинского ЛПУМГ»

Приложение Б

Согласование

Березовского лесничества

Приложение В

Письма Депнедра и природных

ресурсов Югры об отсутствии

ООПТ и ТТПП

УТВЕРЖДЕН:

_________________________________________ № _____________

от «____» __________ 2022 г.

## Заказчик-ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

«Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ»

## Том 5. «Проект межевания территории. Основная часть»

Заместитель генерального директора по

ремонту и капитальному строительству

ООО «Газпром трансгаз Югорск» __________Д.В. Вахрушев

Генеральный директор

ООО «РАСТАМ-Экология» Р.Г.Жилин

Тюмень, 2021 год

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Наименование |
| --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |
| 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |
| 2 | Положение о размещении линейных объектов |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |
| Проект межевания территории |
| 5 | Основная часть |
| 6 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения……………………………………………………………………4

2. Сведения об образуемых земельных участках…………………………………4

3. Каталоги координат образуемых земельных участков……………………...…6

4. Сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд………….………….6

5.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.....................................................................................................................6

6. Чертеж межевания территории……………………………………………..……..8

Приложение А……………………………………………………………………………9

1. Общие положения

Разработка проекта планировки и межевания территории требуется в целях проведения кадастровых работ по образованию и разделу земельных участков для размещения объекта ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ».

Основанием для подготовки проекта планировки и межевания территории является Распоряжение Администрации Березовского района ХМАО-Югры № 22-р от 19.01.2022 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения объекта ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Блок КПГ Пунгинского ЛПУМГ».

-	Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

Документация подготовлена в соответствии со следующей нормативнотехнической документацией:

При подготовке проекта межевания территории были использованы следующие материалы:

1. Сведения Единого государственного реестра недвижимости;

2. Документы территориального планирования Березовского района.

2. Сведения об образуемых земельных участках

В административном отношении участок строительства расположен в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Березовском районе, п. Светлый, на территории Пунгинского ЛПУМГ.

Общая площадь образуемых земельных участков составляет 1,8779 га, из них 0,4613 га-участки, образуемые из земель находящихся в государственной

или муниципальной собственности (земли населенных пунктов)

0,1324 га-участки, образуемые из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности (земли лесного фонда);

1,2842 га-участки (части), образуемые путем образования части земельного участка;

Сведения об образуемых земельных участках и способах их образование предоставлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения об образуемых земельных участках

| Номер исходного ЗУ | Категория земель исходного ЗУ | Правообладатель исходного ЗУ согласно ФГИС ЕГРН | Вид права исходного ЗУ | Площадь исходного ЗУ, кв.м. | Условный номер образуемых ЗУ | Площадь образуемого ЗУ, кв.м. | Способ образования ЗУ | Категория земель устанавливаемая | Устанавливаем ый вид разрешенного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:05:0326005:5565 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Российская Федерация ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Собственность Аренда | 137826 |  | 11720 | - | - | - |  |
| 86:05:0326005:5505 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Российская Федерация ПАО «Газпром» | Собственность Аренда | 16211 | 86:05:0326005: 5505:ЗУ1 | 1031 | Образование части ЗУ | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание |  |
| 86:05:0326005:5490 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Российская Федерация ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Собственность Аренда | 81063 |  | 91 | - | - |  |  |
| 86:05:0326005 | Земли населенных пунктов | - | Неразграниченная государственная собственность | - | 86:05:0326005: ЗУ1 | 4613 | Образование ЗУ из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание |  |
| 86:05:0207004:3437 | Земли лесного фонда | Российская Федерация | Собственность | - | 86:05:0207004: 3437:ЗУ1 | 1324 | Образование ЗУ из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли лесного фонда | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Березовское лесничество, Березовское участковое лесничество, Березовское урочище, эксплуатационные леса |

3. Каталоги координат образуемых земельных участков

Система координат: МСК86_Зона_1

Таблица 2

Каталог координат образуемых земельных участков

| № точки | Координаты |  | № точки | Координаты |  | № точки | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  | Х | Y |  |  | Х | Y |
| 86:05:0207004:ЗУ1 |  | 28 | 1158161.19 | 1716108.14 |  | 26 | 1158126.28 | 1716107.68 |
| 1 | 1158285.19 | 1716151.49 |  | 29 | 1158161.19 | 1716108.21 |  | 25 | 1158135.85 | 1716118.71 |
| 2 | 1158280.88 | 1716151.53 |  | 30 | 1158171.19 | 1716108.33 |  | 55 | 1158073.91 | 1716117.24 |
| 3 | 1158268.85 | 1716151.64 |  | 31 | 1158169.17 | 1716125.19 |  | 56 | 1158073.90 | 1716117.04 |
| 4 | 1158268.47 | 1716155.38 |  | 32 | 1158168.90 | 1716127.45 |  | 57 | 1158073.67 | 1716108.48 |
| 5 | 1158268.26 | 1716155.42 |  | 33 | 1158168.88 | 1716129.39 |  | 52 | 1158073.64 | 1716107.20 |
| 6 | 1158269.63 | 1716142.12 |  | 34 | 1158201.57 | 1716133.14 |  | 21 | 1158158.11 | 1716160.16 |
| 7 | 1158268.58 | 1716090.61 |  | 35 | 1158201.20 | 1716137.57 |  | 59 | 1158146.00 | 1716159.89 |
| 8 | 1158268.75 | 1716087.40 |  | 36 | 1158201.18 | 1716137.87 |  | 23 | 1158145.18 | 1716129.46 |
| 9 | 115826936 | 1716077.04 |  | 37 | 1158212.59 | 1716139.02 |  | 22 | 1158162.30 | 1716149.18 |
| 10 | 1158268.68 | 1716070.76 |  | 38 | 1158212.64 | 1716138.51 |  | 21 | 1158158.11 | 1716160.16 |
| 11 | 1158273.19 | 1716070.40 |  | 39 | 1158213.04 | 1716134.11 |  | 62 | 1158066.67 | 1716107.15 |
| 12 | 1158270.42 | 1716146.28 |  | 15 | 1158263.33 | 1716141.03 |  | 63 | 1158066.71 | 1716108.25 |
| 13 | 1158286.21 | 1716142.24 |  | 40 | 1157957.71 | 1715909.35 |  | 64 | 1158067.37 | 1716126.40 |
| 14 | 1158285.39 | 1716151.44 |  | 41 | 1157957.67 | 1715913.73 |  | 65 | 1158045.52 | 1716126.12 |
| 1 | 1158285.19 | 1716151.49 |  | 42 | 1157957.70 | 1715916.35 |  | 66 | 1158046.22 | 1716106.96 |
| 15 | 1158263.33 | 1716141.03 |  | 43 | 1157957.85 | 1715929.23 |  | 62 | 1158066.67 | 1716107.15 |
| 16 | 1158261.79 | 1716156.93 |  | 44 | 1157939.00 | 1715929.23 |  | 86:05:0326005:5505:ЗУ1 |
| 17 | 1158261.78 | 1716156.93 |  | 45 | 1157939.00 | 1715898.13 |  | 4 | 1158268.47 | 1716155.38 |
| 18 | 1158260.89 | 1716166.17 |  | 46 | 1157957.79 | 1715899.23 |  | 1 | 1158285.19 | 1716151.49 |
| 19 | 1158260.66 | 1716168.53 |  | 47 | 1157957.70 | 1715909.35 |  | 2 | 1158280.88 | 1716151.53 |
| 20 | 1158241.52 | 1716162.00 |  | 40 | 1157957.71 | 1715909.35 |  | 3 | 1158268.85 | 1716151.64 |
| 21 | 1158158.11 | 1716160.16 |  | 48 | 1157999.05 | 1716026.69 |  | 4 | 1158268.47 | 1716155.38 |
| 22 | 1158162.30 | 1716149.18 |  | 49 | 1157997.67 | 1716026.64 |  | 118 | 1158131.73 | 1716195.77 |
| 23 | 1158145.18 | 1716129.46 |  | 50 | 1157999.49 | 1715930.89 |  | 119 | 1158131.73 | 1716175.77 |
| 24 | 1158144.90 | 1716118.93 |  | 51 | 1158001.16 | 1715930.67 |  | 120 | 1158081.73 | 1716175.77 |
| 25 | 1158135.85 | 1716118.71 |  | 48 | 1157999.05 | 1716026.69 |  | 121 | 1158081.73 | 1716195.77 |
| 26 | 1158126.28 | 1716107.68 |  | 86:05:0207004:3437:ЗУ1 |  | 118 | 1158131.73 | 1716195.77 |
| 27 | 1158145.94 | 1716107.86 |  | 52 | 1158073.64 | 1716107.20 |  |  |

4. Сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования не осуществляется.

Изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусматривается

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Таблица 3

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории

| № точки | Х | Y |  | № точки | Х | Y |  | № точки | Х | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1158260.66 | 1716168.53 |  | 2 | 1158261.78 | 1716156.93 |  | 3 | 1158285.39 | 1716151.44 |

6

| № точки | Х | Y |  | № точки | Х | Y |  | № точки | Х | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1158286.21 | 1716142.24 |  | 23 | 1158147.69 | 1716069.33 |  | 42 | 1157999.78 | 1715915.81 |
| 5 | 1158270.42 | 1716146.28 |  | 24 | 1158165.92 | 1716069.91 |  | 43 | 1157997.67 | 1716026.64 |
| 6 | 1158273.19 | 1716070.40 |  | 25 | 1158166.15 | 1716062.24 |  | 44 | 1158040.17 | 1716028.06 |
| 7 | 1158268.07 | 1716070.81 |  | 26 | 1158147.76 | 1716063.33 |  | 45 | 1158039.47 | 1716062.88 |
| 8 | 1158266.02 | 1716101.47 |  | 27 | 1158147.79 | 1716060.67 |  | 46 | 1158026.82 | 1716064.09 |
| 9 | 1158264.53 | 1716141.17 |  | 28 | 1158146.85 | 1716023.85 |  | 47 | 1158026.82 | 1716106.80 |
| 10 | 1158263.33 | 1716141.03 |  | 29 | 1158063.97 | 1716021.95 |  | 48 | 1158046.22 | 1716106.96 |
| 11 | 1158213.04 | 1716134.11 |  | 30 | 1158006.29 | 1716020.30 |  | 49 | 1158045.52 | 1716126.12 |
| 12 | 1158212.64 | 1716138.51 |  | 31 | 1158008.09 | 1715930.11 |  | 50 | 1158067.37 | 1716126.40 |
| 13 | 1158201.20 | 1716137.57 |  | 32 | 1158042.57 | 1715930.59 |  | 51 | 1158066.71 | 1716108.25 |
| 14 | 1158201.57 | 1716133.14 |  | 33 | 1158042.68 | 1715924.59 |  | 52 | 1158073.67 | 1716108.48 |
| 15 | 1158201.29 | 1716129.89 |  | 34 | 1158005.62 | 1715924.26 |  | 53 | 1158073.91 | 1716117.24 |
| 16 | 1158170.00 | 1716126.84 |  | 35 | 1158005.89 | 1715909.84 |  | 54 | 1158144.90 | 1716118.93 |
| 17 | 1158170.12 | 1716125.33 |  | 36 | 1157957.70 | 1715909.35 |  | 55 | 1158146.00 | 1716159.89 |
| 18 | 1158169.17 | 1716125.19 |  | 37 | 1157957.79 | 1715899.23 |  | 56 | 1158241.52 | 1716162.00 |
| 19 | 1158171.19 | 1716108.33 |  | 38 | 1157939.00 | 1715898.13 |  | 57 | 1158131.73 | 1716195.77 |
| 20 | 1158161.19 | 1716108.21 |  | 39 | 1157939.00 | 1715929.23 |  | 58 | 1158131.73 | 1716175.77 |
| 21 | 1158161.05 | 1716102.89 |  | 40 | 1157957.85 | 1715929.23 |  | 59 | 1158081.73 | 1716175.77 |
| 22 | 1158146.97 | 1716101.98 |  | 41 | 1157957.70 | 1715916.35 |  | 60 | 1158081.73 | 1716195.77 |

# Приложение А

Выписка из государственного

лесного реестра

УТВЕРЖДЕН:

_________________________________________ № _____________

от «____» __________ 2022 г.

# Заказчик-ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОЕКТУ

«Блок КПГ Пунгинское ЛПУМГ»

# Том 6. «Проект межевания территории. Материалы по обоснованию проекта межевания территории»

Заместитель генерального директора по

ремонту и капитальному строительству

ООО «Газпром трансгаз Югорск» ___________Д.В. Вахрушев

Генеральный директор

ООО «РАСТАМ-Экология» Р.Г.Жилин

Тюмень, 2021 год

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Наименование |
| --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |
| 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |
| 2 | Положение о размещении линейных объектов |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |
| Проект межевания территории |
| 5 | Основная часть |
| 6 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков………………………………………….4

2. Обоснование способа образования земельного участка……………………...4

3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка…...4

4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации………4

5.Чертеж межевания территории. Обоснование…………………………………..5

1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков

Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, соответственно предельные параметры разрешенного строительства для проектируемых линейных объектов не подлежат установлению.

2. Обоснование способа образования земельного участка

Земельные участки будут образованы путем образования части, а также путем образования ЗУ из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка

Размеры образуемых земельных участков определены согласно проектным решениям.

4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Проектом не предусмотрено установление публичного сервитута

# Text boxes

2.

Чертеж границ зон

планируемого размещения линейных

№