# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

# ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2016							                                       № 674

пгт. Березово

# О внесении изменений в приложение      к постановлению администрации Березовского района от 17.02.2012        № 194 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории населенного пункта  д. Сартынья»

# В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соглашением о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Саранпауль по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2016 год, с учетом заключения по результатам публичных слушаний, в целях обеспечения устойчивого развития сельского поселения Саранпауль:

# 1.	Внести в приложение к постановлению администрации Березовского района от 17.02.2012   № 194 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории населенного пункта  д. Сартынья» следующие изменения  согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

# 3.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации района                                                                 С.В. Кравченко

Приложение

к постановлению администрации Березовского района

от 06.09.2016 № 674

## Положение
о размещении объектов капитального строительства
и характеристиках планируемого развития территории населённого пункта Сартынья   (утверждаемая часть)

# I. Характеристики планируемого развития территории

# деревни Сартынья

1. Площадь территории в проектных границах составляет 60 га.

Численность населения составит ориентировочно 60 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,015.

Плотность населения при обеспеченности 28 кв. м. жилой площади на человека не более  1 чел/га.

2. Проект планировки и межевания разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

3. Территория дифференцирована на следующие зоны:

- индивидуальной жилой застройки;

- административно-делового назначения;

- учебно-образовательного назначения;

- культурно-досугового назначения;

- социально-бытового назначения;

- культового назначения;

- коммунально-складского назначения;

- речного транспорта

- ритуального назначения;

- водоснабжения;

- природных территорий;

- электроснабжения;

- мест отдыха общего пользования.

4. Параметры планируемого развития территории:

4.1. Зона  индивидуальной жилой застройки (код ЖЗ 105) включает в себя:

- одноквартирные жилые дома, 1 эт. (67 домов);

- двухквартирные жилые дома, 1 эт. (11 домов).

Общая площадь нового жилищного строительства составит 1760 кв.м. С учетом сохраняемого жилья и нового жилищного строительства общая площадь проектного жилищного фонда составит 2,76 тыс. кв.м. Плотность жилой застройки не превышает 28 кв.м. общей площади жилищного фонда на 1 га.

В составе жилой зоны предусмотрено размещение объектов вспомогательного назначения объектов инженерно- технического обеспечения;

4.2. Зоны административно-делового назначения включает в себя администрацию с почтовым отделением и отделением сбербанка на                        1 операционное место.

4.3 В составе зоны культурно - досугового назначения размещен клуб на   30 мест с библиотекой  на 1 тыс. экземпляров и ФАП.

4.4. В состав зоны социально-бытового назначения входят следующие магазин 15 кв. м торговой площади с кафе на 2 места.

4.5. В зоне учебно-образовательного назначения расположена НОШ на      10 мест с детским садом на 10 мест. Так же в этой зоне рядом со школой расположена спортивная площадка.

4.6. В зоне культового назначения расположена часовня.

4.6. В зоне коммунально - складского назначения расположены объекты:

- промстан охот. промысла;

- мастерская национального промысла;

- склад;

- пожарный пост.

4.7.В зоне речного транспорта расположен пункт приема рыбы и склад.

4.8. В зоне ритуального назначения расположено кладбище.

5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания:

5.1. Транспортное обслуживание осуществляется

Внутриквартальное транспортное обслуживание осуществляется по следующим дорогам и улицам протяженностью 4900 м, общей площадью       34300 кв.м:

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м;

- проезды с шириной проезжей части 6 м.

5.2. Объекты транспортного обслуживания

Проектом планировки предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

- автодорожный мост в центральной части деревни;

- причал в восточной части населенного пункта;

- грузопассажирский причал в юго-восточной части;

- лодочная станция в западной части населенного пункта;

- наземных стоянок  индивидуального транспорта.

6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения

6.1. Водоснабжение.

6.1.1. Населенный пункт обеспечить централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

6.1.2. Предусмотреть строительство водозабора из подземного источника производительностью 11 м3/сут. с блочной водопроводной очистной станцией – 10 м3/сут.

6.1.3. Система водоснабжения – кольцевая.

6.1.4. Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб Ø 75 мм с установкой гидрантов северного исполнения.

6.2. Водоотведение:

6.2.1. Общественная зона обеспечена децентрализованной системой водоотведения.

6.2.2. Проектируемые самотечные канализационные коллекторы выполнены Ø110,160 мм из полиэтилена.

6.2.3. Сточные воды, собираются проектируемыми коллекторами в два септика с эффективностью очистки не менее 95%.

6.2.4. Производительность септиков (локальных очистных сооружений) составляет 1 и 15 м3.

6.2.5. Сброс очищенных сточных вод предусмотреть в фильтрующий колодец.

6.3. Теплоснабжение:

6.3.1. Источниками теплоснабжения являются индивидуальные отопительные электрокотлы.

6.4. Газоснабжение:

6.4.1. Строительство централизованной системы газоснабжения проектом не предусматривается.

6.5. Электроснабжение:

6.5.1. Населенный пункт обеспечить электроснабжением от дизельной электростанции.

6.5.2. Для электроснабжения объектов населенного пункта, установить дизельную электростанцию необходимой мощности и линии электропередач 0,4 кВ.

6.6. Связь и информатизация:

6.6.1. Населенный пункт обеспечить услугами связи  – телефонной, факсимильной Интернет, передача данных со скоростями от 32 Кбит/с от существующих и проектируемых систем связи.

6.6.2. Проектная емкость АТС составит 10 абонентских номеров.

6.7. Озеленение:

Предусмотреть после завершения застройки и инженерной подготовки территории выполнение её благоустройства и озеленения.

II. Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение* | Приме-чания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель | га | 60 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 60 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./ га | 1 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | м2/ чел. | 28 |  |
| 3.2 | Плотность застройки | тыс. кв.м. Sобщ. на 1 га |  |  |
| 3.3 | Общий объем проектного жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 2,76 |  |
| 3.3.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 1,04 |  |
| 3.3.2 | Двухквартирный жилой дом, 1эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,72 |  |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | 1,76 |  |
| 3.5 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 0,5 |  |
| 3.6 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 1,0 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детский сад | объект /тыс. кв.м. площади | 1/-/10 |  |
| 4.2 | Начальная общеобразовательная школа | объект /тыс. кв.м. площади/учащихся | 1/0,3/10 |  |
| 4.3 | ФАП | объект/тыс. кв.м. площади | 1/- | В |
| 4.4 | Спортивная площадка | объект | 1 |  |
| 4.5 | Дом культуры | объект /тыс. кв.м. площади/мест | 1/0,4/30 | В |
| 4.6 | Библиотека | объект /тыс. кв.м. площади/тыс. ед. хранения | 1/-/1 | В |
| 4.7 | Магазин | объект/тыс. кв.м. площади/ тыс. кв. м торг. площади | 1/0,2/0,01 |  |
| 4.8 | Кафе | объект/тыс. кв.м. площади/ мест | 1/-/2 | В |
| 4.9 | Администрация | объект /тыс. кв.м. площади | 1/0,2 |  |
| 4.10 | Пожарный пост | объект/ тыс.кв.м | 1/0,01 |  |
| 4.11 | Почта | объект/ тыс.кв.м. площади | 1/- | В |
| 4.12 | Отделение сбербанка | объект/ тыс.кв.м. площади/ операционных мест | 1/-/1 | В |
| 5 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ*** |  |  |  |
| 5.1 | Автодорожный мост | объект | 1 |  |
| 5.2 | Причал | объект | 2 |  |
| 5.3 | Лодочная станция | объект | 1 |  |
| 6 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 6.1 | Водопроводная очистная станция | объект | 1 |  |
| 6.2 | Локальные очистные сооружения (септики) | объект | 2 |  |
| 6.3 | Дизельная электростанция | объект | 1 |  |
| 6.4 | Автоматическая телефонная станция | объект | 1 |  |
| 6.5 | Вышка связи | объект | 1 |  |

Примечание:

В - встроенный объект

ПРИМЕЧАНИЕ  обосновывающие материалы внесения изменений в проект планировки и межевания размещены на официальном сайте администрации Березовского района http://www.berezovo.ru  (раздел деятельность-архитектура и градостроительство)

III. Чертежи проекта планировки и проекта межевания

Ведомость координат поворотных точек

красных линий

Планировочный квартал 06:01:05

| Номер | X | Y | Дир.угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1222300.05 | 1650573.66 | 50° 14' 43'' | 38,91 |
| 2 | 1222324.93 | 1650603.57 | 140° 23' 41'' | 190,43 |
| 3 | 1222178.21 | 1650724.97 | 162° 40' 53'' | 264,88 |
| 4 | 1221925.34 | 1650803.82 | 153° 37' 10'' | 50,03 |
| 5 | 1221880.52 | 1650826.05 | 166° 49' 30'' | 242,67 |
| 6 | 1221644.24 | 1650881.36 | 225° 49' 24'' | 61,5 |
| 7 | 1221601.38 | 1650837.25 | 304° 19' 57'' | 97,22 |
| 8 | 1221656.21 | 1650756.97 | 34° 3' 44'' | 77,7 |
| 9 | 1221720.58 | 1650800.49 | 333° 10' 29'' | 364,33 |
| 10 | 1222045.7 | 1650636.08 | 304° 3' 53'' | 90,35 |
| 11 | 1222096.31 | 1650561.23 | 30° 6' 47'' | 14,67 |
| 12 | 1222109 | 1650568.59 | 33° 47' 2'' | 76,16 |
| 13 | 1222172.3 | 1650610.94 | 356° 35' 33'' | 78,57 |
| 14 | 1222250.73 | 1650606.27 | 356° 40' 15'' | 10,85 |
| 15 | 1222261.56 | 1650605.64 | 320° 16' 41'' | 50,04 |

Планировочный квартал 06:01:02

| Номер | X | Y | Дир.угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1222262.09 | 1649919.67 | 123° 42' 4'' | 203,33 |
| 17 | 1222149.27 | 1650088.83 | 212° 13' 57'' | 25,41 |
| 18 | 1222127.78 | 1650075.28 | 125° 41' 45'' | 72,91 |
| 19 | 1222085.24 | 1650134.49 | 120° 36' 48'' | 54,1 |
| 20 | 1222057.69 | 1650181.05 | 122° 22' 3'' | 28,84 |
| 21 | 1222042.25 | 1650205.41 | 117° 54' 12'' | 19,34 |
| 22 | 1222033.2 | 1650222.5 | 96° 17' 8'' | 3,47 |
| 23 | 1222032.82 | 1650225.95 | 34° 3' 43'' | 20,94 |
| 24 | 1222050.17 | 1650237.68 | 120° 16' 19'' | 45,45 |
| 25 | 1222027.26 | 1650276.93 | 123° 49' 18'' | 47,12 |
| 26 | 1222001.03 | 1650316.08 | 136° 23' 34'' | 17,46 |
| 27 | 1221988.39 | 1650328.12 | 149° 33' 9'' | 25,69 |
| 28 | 1221966.24 | 1650341.14 | 124° 25' 33'' | 117,95 |
| 29 | 1221899.56 | 1650438.43 | 156° 56' 21'' | 58,97 |
| 30 | 1221845.3 | 1650461.53 | 133° 20' 6'' | 9,73 |
| 31 | 1221838.62 | 1650468.61 | 133° 18' 44'' | 11,28 |
| 32 | 1221830.88 | 1650476.82 | 161° 8' 38'' | 4,3 |
| 33 | 1221826.81 | 1650478.21 | 124° 12' 33'' | 156,7 |
| 34 | 1221738.71 | 1650607.8 | 114° 22' 2'' | 18,54 |
| 35 | 1221731.06 | 1650624.69 | 124° 13' 24'' | 78,06 |
| 36 | 1221687.16 | 1650689.23 | 180° 51' 2'' | 7,41 |
| 37 | 1221679.75 | 1650689.12 | 209° 32' 40'' | 74,77 |
| 38 | 1221614.7 | 1650652.25 | 257° 16' 48'' | 4,22 |
| 39 | 1221613.77 | 1650648.13 | 304° 19' 54'' | 108,48 |
| 40 | 1221674.95 | 1650558.55 | 305° 59' 30'' | 69,41 |
| 41 | 1221715.74 | 1650502.39 | 217° 7' 41'' | 24,42 |
| 42 | 1221696.27 | 1650487.65 | 308° 20' 25'' | 31,1 |
| 43 | 1221715.56 | 1650463.26 | 33° 49' 1'' | 22,57 |
| 44 | 1221734.31 | 1650475.82 | 312° 52' 54'' | 271,82 |
| 45 | 1221919.28 | 1650276.64 | 303° 34' 52'' | 490,38 |
| 46 | 1222190.52 | 1649868.1 | 35° 46' 29'' | 88,21 |

Планировочный квартал 06:01:04

| Номер | X | Y | Дир.угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 1222083.3 | 1650553.68 | 124° 3' 50'' | 85,43 |
| 48 | 1222035.45 | 1650624.45 | 153° 10' 32'' | 351,62 |
| 49 | 1221721.67 | 1650783.12 | 214° 3' 50'' | 45,47 |
| 50 | 1221684 | 1650757.65 | 273° 54' 59'' | 16,4 |
| 51 | 1221685.12 | 1650741.29 | 269° 14' 42'' | 26,56 |
| 52 | 1221684.77 | 1650714.73 | 304° 4' 19'' | 27,04 |
| 53 | 1221699.92 | 1650692.33 | 34° 4' 29'' | 41,71 |
| 54 | 1221734.47 | 1650715.7 | 333° 14' 13'' | 192,83 |
| 55 | 1221906.64 | 1650628.87 | 233° 7' 16'' | 25,38 |
| 56 | 1221891.41 | 1650608.57 | 288° 45' 45'' | 39,83 |
| 57 | 1221904.22 | 1650570.86 | 303° 43' 46'' | 104,92 |
| 58 | 1221962.48 | 1650483.6 | 30° 6' 55'' | 139,67 |

Планировочный квартал 06:01:03

| Номер | X | Y | Дир.угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 1221948.44 | 1650476.35 | 123° 1' 9'' | 121,98 |
| 60 | 1221881.97 | 1650578.63 | 109° 15' 22'' | 30,23 |
| 61 | 1221872 | 1650607.17 | 67° 11' 50'' | 17,11 |
| 62 | 1221878.63 | 1650622.94 | 149° 59' 28'' | 40,65 |
| 63 | 1221843.43 | 1650643.27 | 226° 28' 21'' | 49,8 |
| 64 | 1221809.13 | 1650607.16 | 212° 40' 45'' | 42,45 |
| 65 | 1221773.4 | 1650584.24 | 303° 51' 9'' | 125,16 |
| 66 | 1221843.12 | 1650480.3 | 336° 12' 40'' | 69,99 |
| 67 | 1221907.16 | 1650452.07 | 30° 27' 47'' | 47,89 |

Планировочный квартал  06:01:01

| Номер | X | Y | Дир.угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 1222172.22 | 1650135.51 | 123° 57' 51'' | 183,77 |
| 69 | 1222069.55 | 1650287.93 | 213° 50' 10'' | 26,11 |
| 70 | 1222047.86 | 1650273.39 | 296° 45' 18'' | 33,72 |
| 71 | 1222063.04 | 1650243.28 | 288° 36' 28'' | 30,4 |
| 72 | 1222072.74 | 1650214.47 | 289° 47' 30'' | 26,85 |
| 73 | 1222081.83 | 1650189.21 | 303° 37' 30'' | 92,82 |
| 74 | 1222133.23 | 1650111.92 | 31° 10' 30'' | 45,57 |

Планировочный квартал 06:01:01

| Номер | X | Y | Дир.угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 1222284.82 | 1649956.59 | 122° 43' 48'' | 196,18 |
| 76 | 1222178.75 | 1650121.62 | 210° 58' 11'' | 16,36 |
| 77 | 1222164.72 | 1650113.2 | 259° 21' 10'' | 12,72 |
| 78 | 1222162.37 | 1650100.7 | 278° 32' 59'' | 19,51 |
| 79 | 1222165.27 | 1650081.41 | 304° 23' 36'' | 63,5 |
| 80 | 1222201.14 | 1650029.01 | 306° 57' 23'' | 17,23 |
| 81 | 1222211.5 | 1650015.24 | 305° 14' 41'' | 89,76 |
| 82 | 1222263.3 | 1649941.93 | 34° 15' 49'' | 26,04 |

Планировочный квартал 06:01:01

| Номер | X | Y | Дир.угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 1222265.94 | 1649814.76 | 54° 42' 6'' | 25,6 |
| 84 | 1222280.73 | 1649835.65 | 121° 29' 53'' | 28,5 |
| 85 | 1222265.84 | 1649859.95 | 54° 0' 42'' | 76,56 |
| 86 | 1222310.83 | 1649921.9 | 45° 34' 8'' | 42,74 |
| 87 | 1222340.75 | 1649952.42 | 117° 26' 39'' | 235,5 |
| 88 | 1222232.21 | 1650161.42 | 122° 27' 6'' | 92,79 |
| 89 | 1222182.42 | 1650239.72 | 34° 48' 7'' | 41,74 |
| 90 | 1222216.69 | 1650263.54 | 122° 9' 49'' | 120,05 |
| 91 | 1222152.78 | 1650365.17 | 66° 45' 4'' | 23,89 |
| 92 | 1222162.21 | 1650387.12 | 72° 43' 7'' | 19,79 |
| 93 | 1222168.09 | 1650406.02 | 78° 49' 1'' | 14,18 |
| 94 | 1222170.84 | 1650419.93 | 50° 7' 0'' | 186,8 |
| 95 | 1222290.62 | 1650563.27 | 140° 48' 24'' | 42,42 |
| 96 | 1222257.74 | 1650590.08 | 177° 23' 52'' | 83,92 |
| 97 | 1222173.91 | 1650593.89 | 213° 47' 46'' | 67,51 |
| 98 | 1222117.81 | 1650556.34 | 210° 6' 24'' | 232,31 |
| 99 | 1221916.84 | 1650439.81 | 304° 22' 56'' | 106,76 |
| 100 | 1221977.13 | 1650351.7 | 330° 34' 45'' | 23,25 |
| 101 | 1221997.38 | 1650340.28 | 316° 26' 10'' | 19,75 |
| 102 | 1222011.69 | 1650326.67 | 305° 35' 19'' | 64,13 |
| 103 | 1222049.01 | 1650274.52 | 33° 18' 52'' | 21,99 |
| 104 | 1222067.39 | 1650286.6 | 31° 49' 17'' | 16,5 |
| 105 | 1222081.41 | 1650295.3 | 275° 24' 30'' | 5,09 |
| 106 | 1222081.89 | 1650290.23 | 303° 43' 6'' | 129,33 |
| 107 | 1222153.68 | 1650182.66 | 303° 13' 3'' | 195,03 |
| 108 | 1222260.52 | 1650019.5 | 304° 17' 7'' | 57,92 |
| 109 | 1222293.15 | 1649971.64 | 285° 46' 7'' | 9,79 |
| 110 | 1222295.81 | 1649962.22 | 270° 0' 0'' | 11,36 |
| 111 | 1222295.81 | 1649950.86 | 256° 14' 15'' | 25,39 |
| 112 | 1222289.77 | 1649926.2 | 218° 36' 22'' | 38,35 |
| 113 | 1222259.8 | 1649902.27 | 217° 34' 22'' | 182,76 |
| 114 | 1222114.95 | 1649790.83 | 329° 2' 10'' | 3,32 |
| 115 | 1222117.8 | 1649789.12 | 307° 40' 18'' | 56,32 |
| 116 | 1222152.22 | 1649744.54 | 17° 36' 55'' | 28,52 |
| 117 | 1222179.4 | 1649753.17 | 35° 26' 21'' | 106,22 |

IV. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей

| № | Площадь земельного участка (кв.м.) | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| ЗУ1 | 2203,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ2 | 1355,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ3 | 629,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ4 | 601,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ5 | 31117,0 | размещение автомобильных дорог |
| ЗУ6 | 966,0 | культурное развитие |
| ЗУ7 | 833,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ8 | 1062,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ9 | 580,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ10 | 1112 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ11 | 1372,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ12 | 100 | обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |
| ЗУ13 | 1475,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ14 | 1125,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ15 | 1249,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ16 | 1279,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ17 | 570,0 | для электростанции |
| ЗУ18 | 973,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ19 | 1000,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ20 | 1000,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ21 | 943,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ22 | 1290,0 | отдых (рекреация) |
| ЗУ23 | 1243,0 | для блокированного жилого дома |
| ЗУ24 | 1360,0 | для блокированного жилого дома |
| ЗУ25 | 1174,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ26 | 1691,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ27 | 1903,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ28 | 627,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ29 | 1564,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ30 | 1151,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ31 | 1079,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ32 | 1629,0 | для объектов дополнительного образования |
| ЗУ33 | 714,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ34 | 1327,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ35 | 1177,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ36 | 771,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ37 | 1474,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ38 | 1057,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ39 | 984,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ40 | 577,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ41 | 2475,0 | водный транспорт |
| ЗУ42 | 2066,0 | для объектов коммунального хозяйства |
| ЗУ43 | 3754,0 | для объектов коммунального хозяйства |
| ЗУ44 | 3464,0 | для производственных целей |
| ЗУ45 | 4385,0 | для детских дошкольных учреждений и общеобразовательных и специализированных школ |
| ЗУ46 | 3112,0 | для объектов дополнительного образования |
| ЗУ47 | 1260,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ48 | 1451,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ49 | 1193,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ50 | 667,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ51 | 472,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ52 | 1233,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ53 | 851,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ54 | 554,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ55 | 2141,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ56 | 1027,0 | обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |
| ЗУ57 | 1923,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ58 | 996,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ59 | 2502,0 | для сооружения водоснабжения |
| ЗУ60 | 1672,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ61 | 1614,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ62 | 2085,7 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ63 | 988,0 | религиозное использование |
| ЗУ64 | 1076,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ65 | 1206,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ66 | 753,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ67 | 770,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ68 | 1243,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ69 | 1206,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ70 | 835,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ71 | 1547,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ72 | 878,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ73 | 756,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ74 | 695,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ75 | 565,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ76 | 404,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ77 | 1249,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ78 | 633,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ79 | 620,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ80 | 3400,0 | для объектов коммунального хозяйства, специализированных складов |
| ЗУ81 | 7231,0 | ритуальная деятельность |
| ЗУ82 | 1115,0 | для индивидуального жилищного строительства |
| ЗУ83 | 1651,0 | причал для маломерных судов |
| ЗУ84 | 1379,0 | для индивидуального жилищного строительства |